Обосновывающие материалы

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Заречного Пензенской области до 2030 года.

1. Перспективные показатели развития города Заречного

1. Характеристика муниципального образования.

Город Заречный Пензенской области является городом областного значения и относится к закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО                       г. Заречный).

Численность населения г. Заречного по состоянию на 01.01.2016 составляет 64,9 тыс. человек.

Заречный - один из десяти городов системы закрытых административно-территориальных образований Государственной корпорации «Росатом». На его территории установлен особый режим жизнедеятельности, включающий специальные условия проживания граждан, которые регулируются Законом РФ от 14.07.92  № 3297-1 «О закрытом территориально-административном образовании».

Город Заречный расположен в 12 километрах в юго-восточном направлении от областного центра – города Пензы.

Границами городских земель ЗАТО г. Заречный являются: с юга и востока – границы Пензенского района; с  запада и севера – границы г. Пензы. Территория ЗАТО г. Заречный Пензенской области составляет 2761 га. Город Заречный является третьим по величине городом Пензенской области.

Экономика города представлена следующими отраслями: промышленность и наука, производство коммунальных ресурсов и оказание коммунальных услуг, строительство, транспорт и связь, сфера услуг, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом и другие.

Основой экономики является промышленность. Крупнейшее промышленное предприятие - ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В. Проценко» является градообразующим. Предприятие специализируется на выпуске сложных наукоемких, электромеханических, электронных, радиотехнических и других приборов и систем высокого класса точности и надежности.

Город расположен в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет + 4,2°С.

Расчётная температура самой холодной пятидневки равна - 27°С. Средняя температура периода отопления - 3,5 °С. Продолжительность отопительного периода составила 201 день.

В городском округе имеется Генеральный план, разработанный в 2008 году. Проектом реализации Генерального плана предусмотрены мероприятия по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания до 2040 г.

Основные этапы Генерального плана:

− I очередь – 2015 г.;

− II очередь – 2025 г.

На основании существующего Генерального плана и актуализированных данных в текущем разделе произведена оценка перспективы плана развития городского округа.

Согласно Генеральному плану численность населения прогнозируется к 2025 году – 65,3 тыс. человек, на 2040 -  70,025 тыс. чел.

В течение 2010-2015 годов численность населения увеличилась на 2,04 % и наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему ее увеличению.

Прогнозная оценка среднегодовой численности населения на 2030 год может составить 69,6 тыс. чел, или +7,4 % по отношению  к уровню численности в 2015 году.

Основную роль в формировании проектной численности населения города будет играть новое строительство жилья, повышение степени инженерного благоустройства жилого фонда.

Стабильность функционирования социально-экономической сферы обеспечит эффективное развитие малого и среднего предпринимательства и строительство новых объектов.

Анализ существующих и предполагаемых источников формирования численности населения показывает необходимость миграционного притока населения в течение всего расчетного срока.

Демографическая ситуация в г. Заречном соответствует общероссийским тенденциям и характеризуется сокращением населения трудоспособного возраста, увеличением населения старшего поколения и детей.

Возрастная структура населения на расчетный срок представлена в таблице:

|  | 2015 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 15,0% | 16% |
| лица трудоспособного возраста | 58,1 | 47% |
| старше трудоспособного возраста | 26,9 | 37% |

По состоянию на 01.01.2016 на территории г. Заречного зарегистрировано 831 организация различных форм собственности.

Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, зарегистрированных на территории города, по состоянию на 01.01.2016 составило 2001 единиц.

Будущую отраслевую структуру хозяйственного комплекса города необходимо сделать более эластичной и менее уязвимой в условиях конъюнктуры рынка, без резких диспропорций. Она должна трансформироваться, в первую очередь, с учетом интересов самого города. Основное направление развития экономической базы городского поселения: повышение устойчивости экономического положения действующих предприятий путем технического перевооружения и модернизации производств, расширение отраслевой структуры производственного комплекса города. Масштабы развития предприятий городского поселения зависят от проведения эффективной инвестиционной политики направленной на использование собственного ресурсного потенциала.

В 2015 году принято решение о создании на территории города – территории опережающего социально-экономического развития. На данной территории планируется развивать промышленное производство. В проект заявлено несколько резидентов.

Одной из важнейших задач в развитии города является повышение качества жизни населения, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, состоянием здоровья, уровнем образования и т.д., но и жилищными условиями. Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования свидетельствует о необходимости преобразования существующего жилищного фонда и выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает город для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах городского округа. Наиболее перспективный путь размещения нового жилищного строительства в рассматриваемый период состоит в следующем:

– проведение реконструкции жилых территорий, сопровождающееся, реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда;

– увеличение объёмов жилищного строительства;

– вовлечение в процесс градостроительного развития неэффективно используемых территорий;

– освоение неиспользуемых территорий.

По состоянию на 01.01.2016 года общая площадь жилого фонда города составляет - 1390,4 тыс. кв.м. или 21,4 кв.м. на 1 жителя.

Ввод жилья в период с 2010 по 2015 год составил - 137,6 тыс. кв. метров.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы» в период с 2016 по 2020 год предполагается ввод жилья по городу - 135 тыс.кв. метров.

Таким образом, площадь жилого фонда к 2020 году составит - 1525,4 тыс. кв. метров. При данных темпах строительства площадь жилого фонда к 2030 году может составить  - 1795,4 тыс.кв. метров (+29,1% к уровню 2015 года) или 25,8 кв.м. на 1 жителя.

Развитие жилищного и социального строительства планируется в основном в 18 микрорайоне.

Особенностью данного микрорайона является наличие существующей многоэтажной застройки. По ул. Озерской существующая застройка представлена отдельностоящими 9-эт. жилыми домами  и  двумя жилыми группами от 5 до 10 этажей с встроенно- пристроенными предприятиями обслуживания, а также детским садом и боксовыми гаражами. В настоящее время на пересечении улиц Ахунской и Озерской, ведется строительство группы многосекционных жилых домов переменной этажности (от 6 до 14эт.) с применением трехлучевой секции, с встроенными в первые этажи предприятиями обслуживания. Новая застройка представлена тремя жилыми группами из домов переменной этажности, участков школы, ДОУ, паркинга. Особенностью новой застройки является «парадность» со стороны Проспекта 30-летия Победы: выразительный силуэт застройки за счет повышенной этажности и два объекта соцкультбыта (детская поликлиника и торгово-офисное здание). В сторону рекреационной зоны этажность жилья снижается, а размещаемые здесь  2-3-этажные школа на 660 мест и детский сад на 200 мест с озелененными участками, органично вливаются в парковую зону. Подъезд к новой застройке, которая расположена в глубине квартала предусматривается с проектируемого проезда вдоль оврага.

Экспликация объектов капитального строительства.

| Номер по генплану | Наименование | Этажность | Количество, шт. | Площадь, тыс. м2 | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зданий | квартир | всего | Застройки здания | Всего, общая площадь |  |
|  |  |  |  | 1 комнатных | 2 комнатных | 3-4 комнатных |  |  | Квартир | Помещений обществ. назначения | Здания* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома. Новое строительство. |
| 43 | 5-секционный жилой многоквартирный дом | 6 | 1 | - | - | - | 126 |  | 8,50 |  |  |  |
| 44 | 8-секционный жилой многоквартирный дом | 6-12-14 | 1 | - | - | - | 310 |  | 20,40 |  |  |  |
| 45 | 5-секционный жилой многоквартирный дом | 6 | 1 | - | - | - | 126 |  | 8,50 |  |  |  |
| 46 | 8-секционный жилой многоквартирный дом | 6-12-14 | 1 | - | - | - | 310 |  | 20,40 |  |  |  |
| 47 | 5-секционный жилой многоквартирный дом | 6 | 1 | - | - | - | 126 |  | 8,50 |  |  |  |
| 48 | 8-секционный жилой многоквартирный дом | 6-12-14 | 1 | - | - | - | 310 |  | 20,40 |  |  |  |
| 49 | 4-секционный жилой многоквартирный дом | 6 | 1 | - | - | - | 108 |  | 7,52 |  |  |  |
| 50 | 4-секционный жилой многоквартирный дом | 6 | 1 | - | - | - | 108 |  | 7,52 |  |  |  |
| 51 | 4-секционный жилой многоквартирный дом | 6-12-14 | 1 |  |  |  | 240 |  | 11,53 |  |  |  |
| 52 | 6-секционный жилой многоквартирный дом с встроенными помещениями общественного назначения | 6-12-14 | 1 |  |  |  | 324 |  | 16,43 | 0,384 |  | строящийся |
| 53 | 4-секционный жилой многоквартирный дом | 6-12-14 | 1 |  |  |  | 240 |  | 11,53 |  |  |  |
|  | Итого |  | 11 |  |  |  | 2328 |  | 141,2 | 0,384 |  |  |
| Жилые дома существующие. |
| 1с | Жилой односекционный многоквартирный дом | 10 | 1 |  |  |  | 48 |  | 3,02 | 0,335 |  |  |
| 2с | 15-секционный жилой многоквартирный дом с встроенными помещениями общественного назначения - 12 секций - 3 секции | 5 9 | 1 |  |  |  | 385 |  | 19,11 | 0,67 |  |  |
| 3с | 16-секционный жилой многоквартирный дом - 14 секций - 2 секции | 5 9 | 1 |  |  |  | 318 |  | 16,66 | 0,153 |  |  |
| 4с | 3-секционный жилой многоквартирный дом | 9 | 1 |  |  |  | 159 |  | 8,46 |  |  |  |
| 5с | 3-секционный жилой многоквартирный дом - 1 секция - 2 секции | 5 9 | 1 |  |  |  | 120 |  | 6,75 |  |  |  |
| 6с | 2-секционный жилой многоквартирный дом с | 9 | 1 |  |  |  | 106 |  | 5,87 |  |  |  |
| 6/1с | пристроенным продовольственным магазином (S торг = 340 м2) | 1 | 1 |  |  |  | - |  | - | 0,52 |  |  |
| 7с | 3-секционный жилой многоквартирный дом - 1 секция - 2 секции | 5 9 | 1 |  |  |  | 120 |  | 6,78 |  |  |  |
| 8с | 3-секционный жилой многоквартирный дом | 9 | 1 |  |  |  | 159 |  | 8,04 |  |  |  |
| 9с | 3-секционный жилой многоквартирный дом | 9 | 1 |  |  |  | 159 |  | 10,1 |  |  |  |
| 10с | 3-секционный жилой многоквартирный дом | 9 | 1 |  |  |  | 159 |  | 10,1 |  |  |  |
| 11с | 3-секционный жилой многоквартирный дом с встроенными помещениями общественного назначения - 2 секция - 1 секции | 9 10 | 1 |  |  |  | 165 |  | 12,07 | 0,9 |  |  |
| 12с | 6-секционный жилой многоквартирный дом с встроенными помещениями общественного назначения - 4 секции - 2 секции | 6 12 | 1 |  |  |  | 334 |  | 16,47 | 0,384 |  | строящийся |
| 13с | 3-секционный жилой многоквартирный дом с встроенными помещениями общественного назначения - 2 секции - 1 секция | 6 12 | 1 |  |  |  | 166 |  | 8,04 | 0,768 |  |  |
| 14с | 5-секционный жилой многоквартирный дом - 4 секции - 1 секция | 5 9 | 1 |  |  |  | 154 |  | 8,09 |  |  |  |
|  | Итого |  | 14 |  |  |  | 2552 |  | 139,56 | 3,73 |  |  |
| Объекты социального обслуживания и инженерного обеспечения. Новое строительство. |
| 55 | Общеобразовательная школа на 660 уч-ся | 3 | 1 | - | - | - | - | 4,75 | - | 10,28 | 12,42 |  |
| 59 | Детский сад на 200 мест | 3 | 1 | - | - | - | - | 1,93 | - | 3,65 | 4,41 |  |
| 60 | Торгово-офисный центр | 2 | 1 | - | - | - | - |  |  | 1,78 |  |  |
| 61 | Многоуровневый паркинг на 250 м/мест | 3 | 1 | - | - | - | - |  |  | 6,97 |  |  |
|  | Итого |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 22,68 |  |  |
| Объекты социального обслуживания и инженерного обеспечения. Существующие. |
| 15с | Гаражный комплекс на 120 мест хранения (боксовые гаражи) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,282 |  |  |
| 16с | Детский сад на 250 мест | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,385 |  |  |
| 17с | РТП | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18с | ТП | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,667 |  |  |
|  | Всего |  | 13 |  |  |  |  |  | 280,79 | 26,56 |  |  |

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет - 100%.

В период с 2009 по 2015 года в городе активно реализовывалась программа по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств федерального, местного бюджетов и средств собственников многоквартирных домов. За данный период времени произведен частичных капитальный ремонт в 83 многоквартирных домах.

На период реализации данной программы в соответствии с региональной программой капитального ремонта до 2030 года планируется выполнить капитальный ремонт в 239  многоквартирных домах.

1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по городу произведен на основании следующих показателей:

– прогнозная численность постоянного населения в 2030 – 69,6 тыс. чел.;

– установленное потребление коммунальных услуг в соответствии нормативами потребления.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности.

В г.Заречном выделяются следующие планировочные сектора территориального деления:

- Центральный сектор, Северный сектор, Южный сектор, Восточный сектор,  Западный сектор.

Развитие городского округа планируется в следующих районах:

- южный сектор: жилищное строительство и объекты социального назначения,

- центральный сектор: жилищное строительство (уплотнение застройки), ремонт объектов жилого фонда и социального назначения,

- восточный сектор: создание производственных площадок в рамках проекта территории опережающего социально-экономического развития.

Планируемые нагрузки.

Восточный сектор. По данным резидентов ТОСЭР планируемые мощности (нагрузки) подключения промышленных производств составят.

Планируемая мощность подключаемых объектов систем

| № П.п. | Наименование ресурса | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение, МВт | 6,8 | 0 | 0 |
| 2. | Водоснабжение, куб.м./сутки | 147,5 | 0 | 5 |
| 3. | Водоотведение, куб.м./сутки | 137,5 | 0 | 5 |
| 4. | Теплоснабжение, Гкал/час | 6,7 | 0 | 0 |
| 4.1 | Теплоснабжение, Гкал /час (централизованное) | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Теплоснабжение, Гкал /час (нецентрализованное) | 6,7 | 0 | 0 |
| 5. | Газоснабжение, куб.м./час | 940,4 ( в том числе на нужды теплоснабжения -940,4) | 0 ( в том числе на нужды теплоснабжения -0) | 0 ( в том числе на нужды теплоснабжения -0) |

Центральный и южный сектор: На основании Генерального плана города для развития территории до 2030 года планируется строительство жилых домов и объектов социального назначения.

Планируемая мощность подключаемых объектов систем

| № П.п. | Наименование ресурса | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение, МВт | 4,728 | 5,588 | 6,658 |
| 2. | Водоснабжение, куб.м./сутки | 2383,5 | 2943,5 | 3668 |
| 3. | Водоотведение, куб.м./сутки | 2383,5 | 2943,5 | 3668 |
| 4. | Теплоснабжение, Гкал/час | 6,178 | 21,14 | 14,15 |
| 4.1 | Теплоснабжение, Гкал/час (централизованное) | 6,178 | 21,14 | 11,23 |
| 4.2 | Теплоснабжение, Гкал/час (нецентрализованное) | 0 | 0 | 2,92 |
| 5. | Газоснабжение, куб.м./час | 110,5 | 151,85 | 189,23 |

Прирост потребления на период действия программы с учетом нового строительства.

| № П.п. | Наименование ресурса | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение, МВт | 11,67 | 6,074 | 6,916 |
| 2. | Водоснабжение, куб.м./сутки | 2531 | 2943,5 | 3673 |
| 3. | Водоотведение, куб.м./сутки | 2521 | 2943,5 | 3673 |
| 4. | Теплоснабжение, Гкал/час | 12,878 | 21,14 | 14,15 |
| 4.1 | Теплоснабжение, Гкал/час (централизованное) | 6,178 | 21,14 | 11,23 |
| 4.2 | Теплоснабжение, Гкал/час (нецентрализованное) | 6,7 | 0 | 2,92 |
| 5. | Газоснабжение, куб.м./час | 1924,5 ( в том числе на нужды теплоснабжения -1814) | 3137,85 ( в том числе на нужды теплоснабжения -2986) | 2597,23 ( в том числе на нужды теплоснабжения -2408) |

Увеличение нагрузок по годам

| Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение, МВт | 1,6 | 3,37 | 6,7 | 11,67 | 12,88 | 17,744 | 24,66 |
| Водоснабжение, куб.м./сутки | 347 | 737 | 1443 | 2531 | 3119 | 5474,5 | 9147,5 |
| Водоотведение, куб.м./сутки | 347 | 737 | 1443 | 2531 | 3119 | 5474,5 | 9147,5 |
| Теплоснабжение, Гкал/час | 1,76 | 3,73 | 7,34 | 12,878 | 14,9 | 34,018 | 48,168 |
| Теплоснабжение, Гкал/час (централизованное) | 1,76 | 2,8 | 3,52 | 6,178 | 9,2 | 27,318 | 38,548 |
| Теплоснабжение, Гкал/час (нецентрализованное) | 0 | 0,93 | 3,82 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 9,62 |
| Газоснабжение, куб.м./час | 247 | 524 | 1030 | 1924,5 | 2552 | 5062,35 | 7659,58 |

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г.Заречный применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг ресурсоснабжающими и сетевыми организациями характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования ЗАТО г.Заречный без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения города Заречного позволит достичь следующего эффекта:

– обеспечение энергосбережения;

– повышение качества и надежности электроснабжения;

– снижение уровня потерь.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения города  являются:

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

– обеспечение энергосбережения;

– снижение уровня потерь тепловой энергии;

– снижение количества аварий на 1 км сетей в год.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

– улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

– обеспечение энергосбережения;

– снижение уровня неучтенных расходов воды;

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– снижение количества аварий на 1 км сетей в год.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- минимизации воздействия на окружающую среду;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Целевые показатели по каждой системе ресурсоснабжения приведены в разделе 3.

3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение.

Электроснабжение ЗАТО г.Заречный осуществляется от сетей филиала ОАО «МРСК ВОЛГА»  -  «Пензаэнерго» через три главные понизительные подстанции ГПП-1, ГПП-2 и ГПП-3, принадлежащие ФГУП ФНПЦ «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (далее - ПО «Старт»).

Проектная мощность главных понизительных подстанций:

ГПП 1 – 20 МВА, ввод в эксплуатацию – 1958 г., два силовых трансформатора типа ТДН-10000 кВА, 35/6кВ,

ГПП 2 – 20 МВА, ввод в эксплуатацию – 1968 г., два трансформатора типа ТДТН-10000 кВА, 110/35/6кВ,

ГПП 3 – 50 МВА, ввод в эксплуатацию –1983 г., два трансформатора типа ТДТН -25000 кВА, 110/35/6кВ.

Понизительные подстанции были построены для электроснабжения градообразующего  предприятия ПО «Старт» с учётом   использования их в качестве центров питания городской распределительной сети.

От ГПП распределение электроэнергии осуществляется через электрические  сети 6 кВ, принадлежащие ПО «Старт» (федеральная собственность) и электрические сети 6 кВ, находящиеся в хозяйственном ведении МП «Горэлектросеть» (муниципальная собственность). Сети 6 кВ ПО «Старт» включают шесть  узловых центральных распределительных пунктов (ЦРП1 - ЦРП6) и  93  трансформаторных подстанции (ТП) 6-0,4 кВ. Городские сети 6 кВ, включают 5   узловых  распределительных пунктов  (РП Фидерная-1 - РП Фидерная-5) и 124  трансформаторных подстанций 6-0,4 кВ. Транспортировка электроэнергии конечным городским потребителям, после понижения напряжения до 0,4 кВ,  производится через кабельные сети 0,4 кВ, принадлежащие в основном МП «Горэлектросеть».

На 01.01.2016  протяженность муниципальных кабельных линий 6 кВ составила 172 км, 0,4 кВ - 372 км. Протяжённость воздушных линий 0,4 кВ - 15 км.

С целью  дублирования (резервирования) источников электроэнергии внешнее электроснабжение трёх центров питания (ГПП-1, ГПП-2, ГПП-3)  осуществляется  по воздушным линиям от трёх независимых удалённых друг от друга источников питания. Все  ГПП объединены (закольцованы) между собой линиями напряжением 35 кВ, что позволяет, при необходимости, оперативно переводить нагрузку с одной подстанции на другую, тем самым поддерживая высокую надёжность электроснабжения как заводского, так и городского секторов электроэнергетики. Кроме того, в сети 6 кВ ПО«Старт», каждый  из шести  узловых ЦРП за счёт схемного решения, может запитываться от двух ГПП.  Аналогичная схема реализована и в городских сетях 6 кВ, четыре из пяти   узловых  распределительных пунктов  «РП Фидерная»  могут запитываться от разных ГПП, что обеспечивает дублирование источников электроэнергии для всех потребителей электроэнергии, подключённых к этим РП.

Кроме того, 54 городские трансформаторные подстанции  по стороне 6 кВ подключены к разным источникам питания  (разным ГПП), а все городские ТП закольцованы в единую сеть; тупиковых ТП  - нет.

Такая схема городских сетей 6 кВ обеспечивает высокую устойчивость электроснабжения городских объектов при непредвиденных аварийных ситуациях и при проведении плановых ремонтов в городских сетях.

Для поддержания устойчивости функционирования и проведения аварийно-восстановительных работ при аварийных ситуациях ряд городских предприятий и учреждений имеют в наличии мобильные резервные (дублирующие) источники электроэнергии.

Уровень износа городских сетей составляет - 56,2%, уровень износа городских трансформаторных подстанций составляет - 61,8%.

За период 2010-2015 годов баланс потребления электрической энергии составил:

| Показатели работы | ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление электрической энергии в сеть | млн.кВт.ч. | 166,13 | 168,173 | 171,838 | 168,092 | 164,795 | 157,622 |
| Потребление электрической энергии | млн.кВт.ч. | 161,81 | 163,408 | 166,801 | 163,035 | 160,249 | 152,013 |
| Потери при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч. | 4,32 | 4,766 | 5,037 | 5,057 | 4,546 | 5,609 |
| Отпуск населению | млн.кВт.ч. | 38,278 | 41,02 | 42,76 | 42,308 | 39,434 | 42,491 |
| Отпуск бюджетным организациям | млн.кВт.ч. | 5,655 | 5,398 | 5,165 | 6,789 | 6,208 | 5,336 |
| Отпуск прочим потребителям | млн.кВт.ч. | 117,877 | 116,99 | 118,876 | 113,938 | 114,607 | 104,186 |

Показателя баланса всего по городскому округу

По сравнению с 2010 годом в 2015 году потребление электрической энергии по городу в целом уменьшилось на 9,8 млн. кВт.час или на 6,1%. В том числе по группам:

-   по населению произошло увеличение на 4,2 млн. кВт.ч. или на 11%,

- по бюджетным организациям произошло уменьшение на 0,3 млн. кВт.ч. (5,6%),

- по прочим потребителям произошло уменьшение на 13,7 млн. кВт.ч. или на 11,6%.

Основными потребителями электрической энергии остаются прочие организации, которые в общем балансе потребления составляют - 68,54%.

Основной причиной снижения потребления электрической энергии является внедрение энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на промышленных предприятиях. В месте с этим увеличение потребления электрической энергии населением в большей степени зависит от ввода нового жилья (в основном жилых домов и индивидуальным отоплением).

Надежность работы системы и качество поставляемого ресурса.

Показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг сетевыми организациями определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказания услуг».

Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг сетевыми организациями города за 2015 год по передаче электрической энергии составили:

| № п.п. | Наименование ТСО | Фактическое значение показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | уровня надежности оказываемых услуг | качества предоставления возможности технологического присоединения | уровня качества обслуживания потребителей услуг |
| 11. | Муниципальное предприятие «Горэлектросеть», г. Заречный | 0,0046 | 1 | 0,8975 |
| 12. | ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» | 0 | 1 | 0,8975 |

Доля поставки электрической энергии по приборам учета составляет – 100%. В том числе для населения -100%, бюджетным организациям – 100%, прочим потребителям – 100%.

Зоны действия источников ресурсов.

Центрами питания города Заречного являются главные понизительные подстанции ФГУП ФНПЦ «ПО «старт» им. М.В. Проценко» (ГПП 1 - 20 МВА, 35/6кВ; ГПП 2 - 20 МВА, 110/35/6кВ;  ГПП 3 - 50 МВА, 110/35/6кВ). Данные подстанции осуществляют трансформацию электрической энергии в границах городского округа.

Структурная схема магистральных кабельных линий 6 кВ ЗАТО г. Заречный

# Городская нагрузка по состоянию на 01.01.2016

|  | Ед. изм. | Суммарная мощность |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая (установленная) мощность ГПП (мощность силовых трансформаторов) | МВА | 90 |
| Фактическая мощность ГПП с учетом резервирования | МВт | 43,2 |
| Фактическая мощность подключенных к ГПП потребителей | МВт | 40,422 |
| Фактический резерв мощности ГПП | МВт | 2,778 |
| Располагаемая (установленная) мощность городских ТП (мощность силовых трансформаторов). | МВт | 85,96 |
| Фактически мощность подключенных потребителей к городским сетям | МВт | 21,26 |
| Резерв мощности городских трансформаторных подстанций | МВт | 64,7 |
| Фактический резерв мощности трансформаторных подстанций (с учетом пропускной способности сетей) | МВт | 11,32 |

Воздействие на окружающую среду.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от деятельности сетевых организаций происходят в основном от эксплуатации автомобильной техники и являются незначительными.

Для исключения воздействия на почвенный покров предприняты  все необходимые меры, исключающие проливы нефтепродуктов. Организованы специальные места хранения отработанных масел, ведется постоянный контроль герметичности емкостей для сбора отходов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение),

структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

| Показатели роста тарифов на электрическую энергию для населения Пензенской области представлены в таблице. |
| --- |
|  | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | с 01.01.2011 по 31.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.06.2014 | с 01.07.2014 по 30.12.2014 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Стоимость 1 кВт.ч., руб. | 2 | 2,2 | 2,32 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| Темп роста к предыдущему периоду |  | 10% | 5,50% | 12% | 3,85% | 7,40% |

Плата за технологическое присоединение и подключение устанавливается уполномоченным органом субъекта – Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В настоящее время плата за технологическое присоединение к электрическим сетям установлена:

- для ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 31.12.2015 № 196 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» на 2016 год;

- для МП «Горэлектросеть» приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 31.12.2015 № 193 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                              МП «Горэлектросеть» на 2016 год.

На 2014-2015 год плата за технологическое присоединение устанавливалась              МП «Горэлектросеть». (приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 23.12.2013 № 126 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» и приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 23.12.2013 № 126 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» г.Заречный»).

Структура себестоимости организации (МП «Горэлектросеть»), которая осуществляет передачу электрической энергии складывается из статей затрат, которые можно сгруппировать по следующим блокам:

- расходы на оплату потерь электрической энергии;

- фонд оплаты труда (далее – ФОТ) производственного персонала с учетом отчислений на социальные нужды;

- Сырье и материалы (покупка воды, реагентов, содержание и ремонт основных производственных фондов);

- амортизационные отчисления;

- прочие затраты (цеховые расходы, общехозяйственные расходы, налоги и страхование).

Сырье и материалы – 1,85 %, Ремонты – 2,43%, Стоимость потерь при передаче – 17,22 %, Фонд оплаты труда – 29,62 %, Амортизационные отчисления – 6,13 %, Прочие затраты – 36,94 %.

В структуре стоимости наибольшую долю занимают прочие расходы. Фонд оплаты труда производственного персонала, включая отчисления на социальные нужды, является вторым по объему затрат, его доля составляет 29,62%. Расходы на возмещение стоимости потерь составляют – 17,22%. Расходы на содержание и ремонт оборудования позволяют поддерживать работоспособность основных производственных фондов составляют – 4,28%. Амортизационные отчисления на возобновление основных производственных фондов составляют – 6,13%.

Прирост нагрузок потребителей на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение, МВт, | 1,6 | 3,37 | 6,7 | 11,67 | 12,88 | 17,744 | 24,66 |
| 2 | Электроснабжение, млн. кВтч., | 8,23 | 17,4 | 34,7 | 60,4 | 66,6 | 91,8 | 127,6 |

Планируемое потребление на период реализации программы на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение, (среднегодовая)МВт, | 34,69 | 36,45 | 39,78 | 44,75 | 45,96 | 50,82 | 57,57 |
| 2 | Электроснабжение, (предельное значение)МВт, | 41,52 | 43,63 | 47,62 | 53,7 | 55,15 | 60,83 | 69,1 |
| 3 | Электроснабжение, (среднегодовое потребление), млн.кВт.ч. | 179,5 | 188,6 | 246,4 | 277,8 | 237,8 | 262,9 | 297,7 |

Резервы и дефициты мощности в системе электроснабжения.

Мощность существующих главных понизительных подстанций - 43,2 МВт,

Фактическая подключенная мощность потребителей электрической энергии - 40,422 МВт.

С учетом прироста мощности на новое промышленное производство и новую социально-жилищную застройка к 2030 году прирост мощности составит - 24,66 МВт. К 2019 году - 6,7МВт. Таким образом, дефицит мощности к 2020 году составит - 3,922 МВт.

Технические и технологические проблемы в системе.

1. В настоящее время мощность существующих ГПП полностью распределена. Резерв свободной мощности составляет 2,778 МВт. С учетом прогнозируемого роста нагрузок к 2019 году мощность ГПП будет исчерпана. В связи с этим, даже при выполнении мероприятий по энергосбережению, городу необходим еще один центр питания (ГПП-4).

Основной объем жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города сосредоточен на  территориях (18 микрорайон), удаленных от центров питания  электрической энергии (ГПП-1 - ГПП-3). Кроме того, в связи с увеличивающимся потреблением электрической энергии в городе остро стоит вопрос о введении дополнительных мощностей. В связи с этим строительство нового городского центра питания (ГПП-4) является обоснованным. Ввод в эксплуатацию ГПП-4 необходимо осуществить до 2020 года.

Ориентировочная стоимость строительства ГПП-4, основанная на предварительных расчетах и анализе сметной документации аналогичных проектов, составит 598,7 млн. рублей.

В настоящее время ведется работа по принятию в муниципальную собственность объекта незавершенного объекта капитального строительства от ТП -110/10 «Восточная» г. Пенза до ТП 110/6 (ГПП-4 г.Заречный), до ТП -110/10 «УХО» п. Леонидовка. Стоимость СМР по достройке данных линий составит - 53,6 млн. руб.

В связи с развитием нового строительства в микрорайоне № 18 города необходимо новое строительство распределительных подстанций и сетей электроснабжения, а также прокладку магистральных сетей от ГПП -3 до РПФ-3 и РПФ-7.

Для надежного снабжения электрической энергией потребителей необходимо выполнить: реконструкцию ТП в городе, капитальный ремонт РУ-6 кВ ТП, а также  капитальный ремонт кабельных линий 0,4 -6 кВ.

Перечень  инвестиционных проектов в электроснабжении.

Основной целью инвестиционных проектов в данной системе является повышение эффективности, надежности, устойчивости функционирования и развития объектов электроснабжения, увеличения мощности существующих главных центров питания с целью развития городской инфраструктуры. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач.

Все проекты в электроснабжения можно разделить на 2 раздела:

- проекты по модернизации и реконструкции объектов,

- проекты по новому строительству.

Перечень инвестиционных проектов с разбивкой затрат на реализацию по годам представлен в таблице:

млн. руб.

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты по модернизации и реконструкции объектов электроснабжения |
| 1 | Реконструкция ТП города, капитальный ремонт РУ-6 кВ ТП города, а также капитальный ремонт кабельных линий 0,4 -6 кВ. | 0 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 94,9 | 88,3 |
| 2 | Модернизация систем уличного освещения с заменой ламп на энергосберегающие | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0 |
| Проекты по новому строительству объектов электроснабжения |
| 1 | Строительство от ТП -110/10 «Восточная» г. Пенза до ТП 110/6 (ГПП-4 г. Заречный), до ТП -110/10 «УХО» п. Леонидовка | 0 | 0 | 17,2 | 17,2 | 19,2 | 0 | 0 |
| 2 | Новое строительство распределительных подстанций и сетей электроснабжения, а также прокладку магистральных сетей от ГПП -3 до РПФ-3 и РПФ-7. | 0 | 0 | 4,5 | 28,0 | 28,7 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство нового городского центра питания (ГПП-4) | 0 | 0 | 21,0 | 140,0 | 210,0 | 227,7 | 0 |
|  | Объем финансирования всего, в том числе по источникам: | 0 | 3,9 | 47,8 | 191,9 | 266,5 | 327,6 | 88,3 |
|  | Бюджетные средства | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0 |
|  | Собственные средства (внебюджетные средства) | 0 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 94,9 | 88,3 |
|  | Плата за подключение | 0 | 0 | 42,7 | 185,2 | 257,9 | 227,7 | 0 |

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Система финансового обеспечения, необходимого для развития системы электроснабжения, в целом может включать несколько различных источников средств:

- собственные финансовые ресурсы предприятия за счет прибыли и амортизационных отчислений;

-    средства бюджетов,

- плата за технологическое подключение новых объектов капитального строительства.

При выборе источников финансирования необходимо учитывать различные факторы: стоимость привлекаемого капитала, эффективность отдачи от него, риск, возникающий при использовании того или иного источника финансирования и пр. При внешних источниках финансирования очевидна возможность привлечения средств в значительных масштабах, однако здесь в качестве негативного фактора также присутствует сложность и длительность процедур привлечения средств, однако данные источники могут покрываться за счет платы за подключение (индивидуальные проекты).

Привлечение бюджетных средств на мероприятия по реализации инвестиционных проектов в данной системе также может быть осуществлено при соответствующем обосновании.

Препятствием для притока инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы являются низкие тарифы на передачу электрической энергии, которые сдерживаются предельными индексами.

Для мероприятий, которые предлагаются осуществить в рамках модернизации и нового строительства систем электроснабжения предлагаются следующие источники финансирования.

| Наименование капитальных вложений | Сумма капитальных вложение, млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ТП города, капитальный ремонт РУ-6 кВ ТП города, а также капитальный ремонт кабельных линии 0,4 -6 кВ. | 201,5 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Строительство от ТП -110/10 «Восточная» г. Пенза до ТП 110/6 (ГПП-4 г. Заречный), до ТП -110/10 «УХО» п. Леонидовка | 53,6 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Новое строительство распределительных подстанций и сетей электроснабжения, а также прокладку магистральных сетей от ГПП -3 до РПФ-3 и РПФ-7. | 61,2 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Строительство нового городского центра питания (ГПП-4) | 598,7 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Модернизация систем уличного освещения с заменой ламп на энергосберегающие | 11,0 | Средства бюджетов |
| Итого | 926,0 |  |

Мероприятия, направленные на реконструкцию существующих кабельных линий и понизительных трансформаторных подстанций предлагается профинансировать за счет средств амортизационных отчислений и прибыли предприятий без надбавок к тарифам на передачу электрической энергии.

Капитальные вложения в строительство новых объектов системы электроснабжения предлагается профинансировать за счет платы за подключение.

Привлечение бюджетных средств, планируется в мероприятия по модернизации системы уличного освещения.

Кроме того, на предприятии не рассчитана плата за резервирование мощности. Предлагается произвести расчет данной платы и получить дополнительное финансирование на развитие системы электроснабжения города.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при

реализации программ строительства, реконструкции и

технического перевооружения систем электроснабжения.

Как было озвучено ранее финансирование мероприятий, предлагаемых в системе электроснабжения, предусматривается за счет следующих источников:

- амортизационные отчисления и прибыль предприятия,

- бюджетные средства,

- платы за подключение новых потребителей.

Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения планируется в размере 13,046 млн. рублей за 1 МВт в ценах 2013 года.

Надбавка к тарифной составляющей не планируется, поэтому доля расходов на электрическую энергию в совокупном расходе населения к 2030 году составит – 13,06% от величины оплаты коммунальных услуг, что по сравнению с 2016 годом вырастит на 169,3 %. Критерий доступности для потребителей - доступный.

Целевые показатели развития системы электроснабжения.

Целевые показатели надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг сетевыми организациями определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказания услуг» и рассчитываются в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.10.2013 № 718 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

| № п.п | Показатели | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Показатели надежности и объектов электроснабжения |
| 1 | Установленная мощность главных понизительных подстанции, МВт | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 |
| 2 | Качество предоставления возможности технологического присоединения | 1,0 | 1,001 | 1,002 | 1,003 | 1,004 | 1,005 | 1,007 |
| 3 | Уровень надежности оказываемых услуг | 0,0046 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 |
| 4 | Уровень качества обслуживания потребителей услуг | 0,8975 | 0,8976 | 0,8977 | 0,8978 | 0,8979 | 0,898 | 0,9 |
| Показатели энергетической эффективности объектов электроснабжения |
| 1 | Доля фактических потерь электроэнергии от поступления в сеть, % | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| 2 | Доля уличного освещения с энергосберегающими светильниками, % | 33 | 33 | 36 | 39 | 45 | 60 | 90 |

Теплоснабжение.

Обеспечение города тепловой энергией осуществляется посредством  централизованной системы теплоснабжения. Поставщиком тепла является ООО «ЭнергоПромРесурс», которое является единой теплоснабжающей организацией в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г.Заречного до 2030 года.

В состав системы теплоснабжения входят водогрейные котельные (зд. 585, 540), паровая котельная (зд.9), тепловые сети. Производительность системы:

водогрейная котельная (здание 540) – 150 Гкал/час;

водогрейная котельная (здание 585,) – 200 Гкал/час;

паровая котельная (здание 9) – 100 тонн/час;

Общая протяжённость сетей в однотрубном исчислении – 234,3583 км, из них 165,6776 км -  сети ООО «ЭнергоПромРесурс», переданные по концессионному соглашению.

Всего на территории города работает 67 котельных, обеспечивающих тепловой энергией население и промышленные предприятия города.

Теплоснабжение городских районов в период пуска в зимний период производится от  одной водогрейной котельной (здание 540), с последующим переводом нагрузки на  водогрейную котельную (здание 585), которая полностью работает на нужды города.  В летний период времени паровая котельная обеспечивает горячее водоснабжение в городе.

Наличие газификации города позволяет на источниках тепловой энергии использовать котлы на газообразном топливе (природный газ с низшей теплотой сгорания 7990- 8149 ккал/м3). Резервным топливом является топочный мазут.

Уровень износа тепловых сетей составляет - 84,6 %, котельных и оборудования - 73 %.

Одной из технической и технологической проблемой в системе теплоснабжения остается высоких уровень износа сетей и сооружений. А также уровень потерь тепловой энергии при транспортировке.

За период 2010-2015 годов баланс потребления тепловой энергии по городу составил:

| № | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка, Гкал | 703746 | 715377 | 663334 | 580241 | 588353 | 594120,8 |
| 2 | Потери в т/сетях, Гкал | 81367,33 | 105926,79 | 153352,5 | 110686,8 | 112677 | 47033,29 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | 20127 | 17260 | 14977,74 | 13541,52 | 13733 | 45709,86 |
| 4 | Полезный отпуск, Гкал | 602318,62 | 592190,17 | 494963,8 | 456012,6 | 461943 | 501377,7 |
| 4.1 | Населению | 374266,85 | 377773,6 | 315955 | 294624 | 296455 | 300247 |
| 4.2 | Бюджет | 84509,96 | 70847,79 | 57002,5 | 58363 | 61739,3 | 61434 |
| 4.3 | Прочие потребители | 143543,81 | 143568,77 | 122006,3 | 103025,6 | 103748,7 | 139696,7 |

По сравнению с 2010 годом в 2015 году потребление тепловой энергии по городу в целом уменьшилось на 100,9 тыс. Гкал или на 16,6%. В том числе по группам:

- по населению произошло уменьшение на 74,02 тыс. Гкал или на 19,8 %,

- по бюджетным организациям произошло уменьшение на 23,1 тыс. Гкал                  (27,4%),

- по прочим потребителям произошло уменьшение на 3,8 тыс. Гкал или на 2,8 %.

Основными потребителями тепловой энергии остается население, которые в общем балансе потребления составляет – 59,9 %.

Основной причиной снижения потребления тепловой энергии является внедрение энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на промышленных предприятиях. В месте с этим уменьшение потребления тепловой  энергии населением в большей степени зависит от ввода нового жилья (в основном жилых домов и индивидуальным отоплением) и установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет – 91 %. В том числе для населения – 93 %, бюджетным организациям – 100%, прочим потребителям – 100%.

Надежность работы системы и качество поставляемого ресурса.

Показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг теплоснабжающей организации определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340».

Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг теплоснабжающей организацией города за 2015 год составили:

| № п.п | Показатели | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| 1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 149,06 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 12,2 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал. | 47033,29 |

Зоны действия источников ресурсов.

Источником теплоснабжения города является котельная                                                  ООО «ЭнергоПромРесурс». Зона действия котельной - границы городского округа.

Воздействие на окружающую среду.

При транспортировке теплоносителя в окружающую среду не выделяются токсичные вещества и не оказывается вредное влияние на организм человека при непосредственном контакте.

Отопительные котельные являются стационарными источниками загрязнения атмосферы. Характерные для котельных выбросы - оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, сажа.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение),

структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Тарифы для теплоснабжающих организаций устанавливаются уполномоченным органом субъекта – Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Динамика тарифов на тепловую энергию для населения представлена ниже.

| Тепловая энергия |
| --- |
|  | с 01.01.2010 по 24.07.2010 | с 24.07.2010 по 31.12.2011 | с 01.01.2011 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по31.12.2014 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Стоимость 1 Гкал, руб. | 777,68 | 777,8 | 889,39 | 942,75 | 995,22 | 1146,49 | 1214 | 1332,94 |
| Темп роста к предыдущему периоду |  | 0,01% | 14,35% | 6,00% | 5,60% | 15,20% | 5,90% | 9,80% |
| Горячая вода |
|  | с 01.01.2010 по 23.07.2010 | с 24.07.2010 по 31.01.2011 | с 01.02.2011 по 31.01.2012 | с 01.02.2012 по 30.09.2012 | с 01.10.2012 по 30.09.2013 | с 01.10.2013 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Стоимость 1 куб.м., руб. | 52,83 | 52,86 | 60,43 | 64,09 | 67,57 | 77,44 | 81,72 | 90,37 |
| Темп роста к предыдущему периоду |  | 0,05% | 14,32% | 6,05% | 5,43% | 14,60% | 5,57% | 10,58% |

Тарифы в сфере теплоснабжения потребителей для открытых систем горячего водоснабжения устанавливается двухкомпонентный и состоит из тарифа на тепловую энергию и теплоноситель. Тариф по горячей воде получен исходя из стоимости тепловой энергии на подогрев холодной воды и тарифа на деаэрированную воду.

Плата за технологическое присоединение к системам теплоснабжения для ООО «ЭнергоПромРесурс» не установлена.

Структура себестоимости производства и распределения тепловой энергии складывается из статей затрат, которые можно сгруппировать по следующим блокам:

-  расходы на оплату природного газа;

-  расходы на оплату электрической энергии;

- фонд оплаты труда (далее – ФОТ) производственного персонала с учетом отчислений на социальные нужды;

- сырье и материалы (покупка воды, реагентов, содержание и ремонт основных производственных фондов);

-  амортизационные отчисления;

- прочие затраты (цеховые расходы, общехозяйственные расходы, налоги, страхование и плата за предельные допустимые выбросы).

Сырье и материалы – 0,7 %, Природный газ – 72,43 %, Электроэнергия – 10,4 %, Фонд оплаты труда – 9,21 %, Амортизационные отчисления – 0,04 %, Прочие затраты – 7,23 %.

В структуре стоимости наибольшую долю занимают топливно- энергетические ресурсы, которые непосредственно затрачиваются на производство тепловой энергии (82 - 83 %). Фонд оплаты труда производственного персонала, включая отчисления на социальные нужды, является вторым по объему затрат. Его доля составляет 9-10 %, в то время как для привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров затраты необходимо увеличивать до 16 - 18%. Расходы на содержание и ремонт оборудования позволяют поддерживать работоспособность основных производственных фондов.

Следует также отметить тот немаловажный факт, что тарифы на тепловую энергию устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня, не обеспечивающего необходимую валовую выручку предприятия, что ведет к увеличению выпадающего дохода. Субсидии и дотации из бюджетов всех уровней на покрытие выпадающих доходов, связанных с производством тепловой энергии не перечисляются.

Прирост нагрузок потребителей на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия, Гкал/час, (централизованное) всего | 1,76 | 2,8 | 3,52 | 6,178 | 9,2 | 27,318 | 38,548 |
| 2 | Тепловая энергия, (централизованное) Гкал/год, | 5734 | 9206 | 11560 | 20214 | 30092 | 89445 | 126233 |

Планируемое потребление на период реализации программы на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия, Гкал/час, | 302,96 | 304 | 304,72 | 307,378 | 310,4 | 328,518 | 339,748 |
| 2 | Тепловая энергия, Гкал/год, | 507111 | 510583 | 512937 | 521591 | 531469 | 620914 | 627610 |

Резервы и дефициты мощности системы.

На базовый период (2015 год) источники тепловой энергии имеют установленную тепловую мощность в 406 Гкал/ч. Существующая располагаемая мощность источников тепловой энергии составляет 360,35 Гкал/ч, присоединенная тепловая мощность потребителей 301,2 Гкал/ч.

На данный момент на котельной ООО «ЭнергоПромРесурс» имеется достаточно тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

Располагаемая мощность источников, работающих на единую сеть, составляет 360,35 Гкал/час, присоединенная нагрузка, подключенная к единой сети составляет 328,12 Гкал/час.

Таким образом, резерв тепловой энергии по горячей воде с учетом потерь и собственных нужд  составляет  32,23 Гкал/час.

С учетом новых объектов капитального строительства увеличение тепловой нагрузки на систему теплоснабжения к 2030 году составит - 38,548 Гкал/час.

Генеральным планом предполагается строительство новой котельной в развивающемся микрорайоне № 18 и перераспределение нагрузки между существующей котельной и предполагаемой к строительству.

Сведения о существующих и перспективных балансах тепловой мощности представлены в таблице.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» , Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные тепловые потери в тепловых сетях (в т.ч. теплоносителя), Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) , Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| 2020 |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 307,378 | 26,92 | 342,658 | + 17,692 |
| 2025 |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 0,82 | 77,35 | 27,318 | 2,19 | 30,33 | + 47,022 |
| 2030 |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 1,16 | 77,35 | 38,548 | 3,08 | 42,788 | + 34,562 |

Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет подключать новых потребителей.

Технические и технологические проблемы в системе.

Техническое состояние источника тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения  удовлетворительное. В период с 1999 по 2003 год была проведена модернизация котельного и вспомогательного оборудования и тепловых магистралей № 3 и № 6. В 2011 году был заменен паровой котел ДКВр 20-13. Однако стоит отметить следующее, что отдельное основное оборудование источников имеет высокую степень износа.

Вопросы, связанные с техническим состоянием источников теплоснабжения, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Существующие проблемы организации качественного

теплоснабжения.

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения заключаются в следующем:

- в городе применена «открытая система» теплоснабжения, что при отсутствии циркуляции в межотопительный период приводит к некачественной поставки тепловой энергии потребителям,

- высокий износ тепловой изоляции трубопроводов.

- общий износ трубопроводов тепловых сетей составляет 84,6 %, что требует значительного вложения денежных средств и увеличение продолжительности ремонтов – как следствие, во время ремонтной компании большое количество потребителей в течение продолжительного времени остаются без качественного теплоснабжения.

Существующие проблемы организации надежного и безопасного

теплоснабжения городского округа.

Надежность работы действующих тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения, в свою очередь, определяют согласно СНиП 41 -02-2003 по трем показателям (критериям) надежности:

- коэффициент готовности системы (Eг) – вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленных нормативами числа часов в год;

- вероятность безотказной работы системы (Pтс) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ОС, в промышленных зданиях ниже +8 ОС, более числа раз, установленных нормативами;

- живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях.

Самым опасным фактором, влияющим на надежность и безопасность работы системы на сегодняшний момент является изношенность трубопроводов тепловых сетей. Вероятность безотказной работы этого элемента системы ниже нормативного и составляет 0,87, при нормативной величине 0,9.

Недоотпуск тепловой энергии потребителям в случаи отказа СЦТ может составить - 24,73 Гкал/час.

Существующие проблемы развития систем теплоснабжения.

Текущее состояние системы теплоснабжения города характеризуется накоплением сверхнормативного износа отдельного энергетического оборудования и тепловых сетей. Недостаток финансирования (капитальных вложений) обуславливается тарифом, который регулируется предельными индексами и в полной мере не соответствует затратам теплоснабжающей организации. В сложившемся виде теплоснабжающий комплекс представляет для инвесторов, располагающих опытом управления энергетическими активами и обладающих положительной кредитной историей, высокие риски невозврата инвестиций.

Кроме того, введение новых законодательных актов по пересмотру систем теплоснабжения ставит перед теплоснабжающей организацией проблему перевода «открытой» системы теплоснабжения в «закрытую», что потребует огромных финансовых затрат на данное мероприятие.

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения

топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблемы, заключающиеся в надежном и эффективном снабжении топливом, отсутствуют. Поставщик газообразного топлива готов качественно обеспечивать поставки энергоресурса в соответствии с заявленными нормами, а также обеспечить поставки дополнительного количества топлива при не расчетных температурах. Резервное топливо закупается перед началом отопительного сезона по мере необходимости.

Перечень  инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов сформированы на основе мероприятий, утвержденных в схеме теплоснабжения ЗАТО г.Заречного Пензенской области до 2030 года. Оценка стоимости капитальных вложений по каждому объекту рассчитывается на основе укрупнённых средних ценовых предложений организаций на российском рынке. Расчеты производятся на основе следующих данных, указанных в ценах 2013 года:

- строительство блочно-модульной котельной «под ключ»;

- реконструкция существующей котельной;

- перевод системы теплоснабжения;

- реконструкция существующих тепловых сетей.

Точный объем финансовых средств необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве и реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке на основе проектно-сметной документации.

Перечень инвестиционных проектов с разбивкой затрат на реализацию по годам представлен в таблице:

млн. руб.

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения |
| 1 | Реконструкция существующей котельной | 0 | 9,2 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция (замена) тепловых сетей | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 93,25 | 44,75 |
| Проекты по перспективному развитию системы теплоснабжения |
|  | Капитальные вложения в мероприятия по изменению схемы теплоснабжения | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 427,0 | 175,0 | 0 |
|  | Строительство новой котельной и новых тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 80,0 | 160,8 | 0 |
|  | Объем финансирования всего, в том числе по источникам: | 0 | 9,2 | 15,0 | 42,0 | 513,0 | 429,05 | 44,75 |
|  | Бюджетные средства | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 427,0 | 175,0 | 0 |
|  | Собственные средства | 0 | 9,2 | 11,0 | 11,0 | 6,0 | 93,25 | 44,75 |
|  | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 80,0 | 160,8 | 0 |

Предложения по организации реализации инвестиционных проектов и

обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктур.

Система финансового обеспечения, необходимого для развития системы теплоснабжения, в целом может включать несколько различных источников средств. В сфере теплоснабжения оптимальным является метод смешанного финансирования, при котором выстраивается наиболее подходящая структура источников формирования инвестиционных ресурсов. Она включает:

- собственные финансовые ресурсы предприятия за счет прибыли и амортизационных отчислений;

-    плата за подключение объектов к системе теплоснабжения;

Для привлечения инвестиций и в целях достижения баланса «располагаемая тепловая мощность = текущая и перспективная тепловая нагрузка» необходимо создать организационно-правовые условия, гарантирующие собственникам объектов системы теплоснабжения и инвесторам возврат инвестиций, а именно – провести реформирование коммунального комплекса в интересах населения, собственников существующих энергомощностей и инвесторов.

Объекты системы теплоснабжения города находятся как в государственной,  так и в муниципальной собственности.

Препятствием для притока инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы теплоснабжения являются также «ножницы» тарифов на тепловую энергию, рассчитанных теплоснабжающими организациями и утверждёнными в установленном порядке, а также отставание темпов роста тарифов на тепловую энергию от темпов роста тарифов на природный газ и электрическую энергию. Указанные «ножницы» обрекают теплоснабжающие организации на гарантированное удвоение убытков ежегодно.

Для мероприятий, которые предлагаются осуществить в рамках системы теплоснабжения предлагаются следующие источники финансирования

| Наименование капитальных вложений | Сумма капитальных вложение, млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в источник тепловой энергии | 19,2 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Капитальные вложения в тепловые сети | 156,0 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Капитальные вложения в мероприятия по изменению схемы теплоснабжения | 610,0 | Бюджетные средства |
| Капитальные вложения в строительство новой котельной и новых тепловых сетей | 267,8 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Итого | 1053,0 |  |

Фактическая получаемая амортизация предприятием теплоснабжения составляет 7,3 млн. рублей в год. При этом за счет выполнения мероприятий по модернизации котельных и перекладке сетей предполагается увеличение средств амортизации на 0,669 млн. рублей в год. К 2030 году общая сумма амортизационных отчислений полученных с 2015 по 2030 год составит 190,1796 млн. рублей. Поэтому мероприятия направленные на реконструкцию котельных и тепловых сетей предлагается профинансировать за счет средств амортизационных отчислений без надбавок к тарифам на тепловую энергию.

Капитальные вложения в мероприятия по изменению схемы теплоснабжения предполагается выполнить за счет средств федерального и местного бюджета.

Капитальные вложения в строительство новой котельной предлагается профинансировать за счет платы за подключение.

Кроме того, на предприятии не рассчитана плата за резервирование мощности. Предлагается произвести расчет данной платы и получить дополнительное финансирование на развитие системы теплоснабжения города.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при

реализации программ строительства, реконструкции и

технического перевооружения систем теплоснабжения

При реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения величина платы за потреблённую тепловую энергию зависит от рассчитанной в инвестиционной программе надбавки к тарифу на тепловую энергию.

Величина инвестиционной надбавки зависит от суммы капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию, от срока окупаемости проекта и от эффективности схемы финансирования проекта. Плата за присоединённую нагрузку определяется суммой капитальных вложений в увеличение мощности энергетического оборудования и требуемой пропускной способности тепловых сетей, производится застройщиком и влияет на стоимость вводимых строительных площадей. Плата за технологическое присоединение к системе теплоснабжения планируется в размере  3,15 млн. рублей за 1 Гкал/час в ценах 2013 года.

Как было озвучено ранее финансирование мероприятий предлагаемых в схеме теплоснабжения предусматривается за счет следующих источников:

- амортизационные отчисления и прибыль предприятия,

- платы за подключение новых потребителей.

Надбавка к тарифной составляющей не планируется, поэтому доля расходов на тепловую энергии в совокупном расходе населения к 2030 году составит - 59,49 % от величины оплаты коммунальных услуг, что по сравнению с 2016 годом вырастит на 166,2  %.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения

| № п.п | Показатели | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,001 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| 1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 149 | 147 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,1 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче и производстве тепловой энергии, теплоносителя, % | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15 | 14,5 |

Газоснабжение.

Поставщиком природного газа для потребителей города является ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Транспортировку природного газа в границах города осуществляет ОАО «Горгаз».

Удельный вес газа в топливном балансе всего города составляет 62%.

Строительство сетей газоснабжения в городе от резервуарных установок сжиженного газа было начато в 1958 году. В 1965 году  был осуществлен перевод  системы газоснабжения на природный газ.

Газоснабжение г. Заречного в настоящее время осуществляется природным газом. Газ подается в город от единственного источника - распределительной станции ГРС-3 Пензенского линейного производственного управления магистральных газопроводов производительностью 75 тыс.м3/час, расположенной в п. Монтажный.

Распределение газа по городу производится по двухступенчатой системе, которая обеспечивает распределение и подачу газа потребителям по газопроводам двух категорий общей протяженностью 126,06 км.

Выходящий с ГРС газопровод среднего давления (0,3 МПа) диаметром 426 мм в городе делится на 3 основных городских газораспределительных ветви диаметрами 325, 325 и 377 мм. По  распределительным газопроводам среднего давления газ подается к газорегуляторным пунктам (ГРП) в количестве 10 единиц, где и происходит снижение давления газа  до низкого (0,003 МПа). Эти газопроводы обеспечивают подачу газа к жилым и общественным зданиям, а также коммунально-бытовым и промышленным потребителям с малым расходом газа. Также распределительные газопроводы среднего давления обеспечивают подачу газа промышленным  и коммунально-бытовым потребителям, в том числе к газовым котельным (зд.540, зд.585, зд.9). Снижение давления газа до требуемых величин  осуществляется на объектовых  ГРП, ГРПШ (шкафных) и  ГРУ (газорегуляторных установках),  количество которых составляет  90 единиц.

Для повышения надежности газоснабжения распределительные газовые сети низкого давления после ГРП общегородского назначения  соединены между собой, образуя закольцованную систему.

Качество поставляемого газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-87.

Степень изношенности газопроводов и ГРП составляет 80 %. Требуется  диагностика технического состояния или замена газопроводов с истекшим  нормативным сроком эксплуатации.

За период 2010-2015 годов баланс природного газа по группам потребителей составил:

| № п.п. | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление природного газа всего, млн.куб.м. | 114,586 | 117,328 | 112,794 | 98,131 | 100,169 | 96,225 |
| 2 | Население, млн.куб.м. | 5,96 | 9,92 | 9,84 | 8,73 | 9,47 | 8,47 |
| 3 | Прочие потребители, млн. куб. | 108,626 | 107,408 | 102,954 | 89,401 | 90,699 | 87,755 |

По сравнению с 2010 годом в 2015 году потребление природного газа  потребителями города в целом уменьшилось на 18,361 млн. м3 или на 16 %. В том числе по группам:

- по населению произошло увеличение на 2,51 млн. м3 или на 42,1 %,

- по прочим потребителям произошло уменьшение на 20,871 млн. м3 или на 19,2 %.

Основным потребителем данной услуги остаются прочие потребители, которые в общем балансе потребления составляют - 91,2  %.

Основной причиной снижения потребления природного газа является внедрение энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях. Увеличение потребления природного газа населением в большей степени зависит от изменения в 2011 году расчетов за поставленный газ для населения и строительством нового жилья с индивидуальным отоплением.

Надежность работы системы и качество поставляемого ресурса.

# Показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг транспортной организации определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям».

Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг транспортной организацией города за 2015 год по транспортировке природного газа составили:

| № П.п. | Наименование транспортной организации | показатель надежности | показатель качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Горгаз» | 1,0 | 1,0 |

Доля поставки природного газа по приборам учета составляет – 38 %. В том числе для населения – 37 %, бюджетным организациям – 100%, прочим потребителям – 100%.

Зоны действия источников ресурсов.

Источником газоснабжения города является ГРС-3, расположенная в                               п. Монтажный г. Пенза. Транспортировку природного газа по сетям газоснабжения осуществляет ОАО «Горгаз». Зона действия предприятия - границы городского округа.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение),

структура себестоимости производства и транспорта ресурса

| Показатели роста тарифов на природный газ для населения Пензенской области представлены в таблице. |
| --- |
|  | с 01.01.2010 по 31.03.2010 | с 01.04.2010 по 31.12.2010 | с 01.01.2011 по 31.03.2011 | с 01.04.2011 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Стоимость 1 куб.м., руб. | 2,612 | 3,003 | 3,154 | 3,453 | 3,9707 | 4,561 | 4,732 | 5,086 |
| Темп роста к предыдущему периоду |  | 14,96% | 5,03% | 9,48% | 15% | 14,86% | 3,75% | 7,48% |

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения установлена для ОАО «Горгаз» приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 23.12.2015 № 204 «Об установлении платы технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения газораспределительных организаций на территории Пензенской области на 2016 год».

На 2014-2015 год плата за технологическое присоединение устанавливалась              для ОАО «Горгаз» (приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 24.12.2014 № 161 «Об установлении платы технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения газораспределительных организаций на территории Пензенской области на 2014 год» и приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.12.2014 № 163 «Об установлении платы технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения газораспределительных организаций на территории Пензенской области на 2015 год»).

Структура себестоимости организации, занимающейся транспортировкой природного газа складывается из статей затрат, которые можно сгруппировать по следующим блокам:

- фонд оплаты труда (далее – ФОТ) производственного персонала с учетом отчислений на социальные нужды;

- содержание и ремонт основных производственных фондов;

- амортизационные отчисления;

- прочие затраты (цеховые расходы, общехозяйственные расходы, налоги и страхование).

Ремонты - 6,79%, Фонд оплаты труда - 63,97 %, Амортизационные отчисления - 11,59 %, Прочие затраты - 17,66 %.

В структуре себестоимости наибольшую долю занимают расходы на фонд оплаты труда производственного персонала, включая отчисления на социальные нужды, является вторым по объему затрат Их доля составляет 63,97%. Расходы на содержание и ремонт оборудования позволяют поддерживать работоспособность основных производственных фондов составляют - 6,79%. Амортизационные отчисления на возобновление основных производственных фондов составляют - 11,59%.

Прирост нагрузок потребителей на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение, куб.м./час | 247 | 524 | 1030 | 1924,5 | 2552 | 5062,35 | 7659,58 |
| 2 | Газоснабжение, млн. куб.м./год, | 1,24 | 2,63 | 5,18 | 9,66 | 12,83 | 25,45 | 38,51 |

Планируемое потребление на период реализации программы на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение, куб.м./час | 26247 | 26524 | 27030 | 27924,5 | 28552 | 31062,35 | 33659,58 |
| 2 | Газоснабжение, млн.куб.м./год | 98,24 | 99,63 | 102,18 | 106,66 | 109,83 | 122,45 | 135,51 |

Резервы и дефициты мощности системы

Максимальная часовая пропускная способность магистральной сети газораспределения города составляет - 38 тыс. куб.м/час.

Фактическая нагрузка на сеть в час наибольшего потребления (зимний период) газоснабжения - 26 тыс. куб.м./час.

Резерв мощности - 12 тыс. куб.м./час.

С учетом планируемой нагрузки подключения - 7,7 тыс. куб.м./час, резерв мощности составит - 4,3 тыс. куб.м./час.

Технические и технологические проблемы в системе.

Согласно положениям Федерального закона от 20.06.1997 № 116-ФЗ                          «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», срок службы стальных наружных газопроводов составляет 40 лет. После чего производится диагностика технического состояния специализированными организациями с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности о состоянии сетей газоснабжения и продлении срока их службы или необходимости замены.

В настоящее время необходимо произвести замену сетей газоснабжения: 4,10,11 и 13 квартала, 12 мкр. общей протяженностью - 21,352 км. и провести реконструкцию 2 ГРП города. Также необходимо провести модернизацию существующей системы электрохимической защиты подземных коммуникаций, в том числе оборудование станций катодной защиты наружных газопроводов от электрохимической коррозии.

Ориентировочная стоимость данных работ составит - 50,1 млн. руб.

В связи с удаленностью основной территории жилого застройки (планируемой) от единственного источника газоснабжения (ГРС-3), а также для обеспечения бесперебойного и надежного газоснабжения на случай проведения плановых ремонтов, при аварийных ситуациях на магистральном газопроводе, строительство резервного газопровода-отвода со стороны г. Пенза от газопровода высокого давления, проложенного в п. Ахуны, является необходимым. Предполагается строительство газопровода высокого давления ф 219 мм протяженностью 2,0 км, с устройством в районе КПП - 10 ГГРП и дальнейшей разводкой: газопровод низкого давления ф 315 мм - 219 мм до ГРП - 10 протяженностью 2,5 км. и газопровода среднего давления ф 426 мм - 159 мм  до ГРП - 10 и далее до газопровода проложенного по пр. Мира протяженностью - 5 км. (точка врезки около завода). Для запланированных к строительству  подземных стальных газопроводов необходимо предусмотреть строительство отдельных катодных станций, обеспечивающих защиту от коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов.

Ориентировочная стоимость данных работ составит около -  34 млн. руб.

Перечень  инвестиционных проектов в газоснабжении.

Основной целью инвестиционных проектов в данной системе является повышение эффективности, надежности, устойчивости функционирования и развития объектов централизованного газоснабжения. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжения, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач.

Все проекты в газоснабжении можно разделить на 2 раздела:

- проекты по модернизации и реконструкции объектов газоснабжения,

- проекты по перспективному развитию системы газоснабжения.

Перечень инвестиционных проектов с разбивкой затрат на реализацию по годам представлен в таблице:

млн. руб.

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты по модернизации и реконструкции объектов газоснабжения |
| 1 | Замена сетей газоснабжения: 4, 10, 11 и 13 квартала, 12 мкр. общей протяженностью - 21,352 км. и реконструкция 2-х ГРП. | 0 | 3,7 | 2,88 | 2,89 | 3,3 | 20,9 | 16,43 |
| Проекты по перспективному развитию системы газоснабжения |
| 2 | Строительство резервного газопровода-отвода со стороны г. Пенза от газопровода высокого давления, проложенного в п. Ахуны | 0 | 0 | 3,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0 |
|  | Объем финансирования всего, в том числе по источникам: | 0 | 3,7 | 5,98 | 13,19 | 13,6 | 33,2 | 16,43 |
|  | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства | 0 | 3,7 | 2,88 | 2,89 | 3,3 | 20,9 | 16,43 |
|  | Плата за подключение | 0 | 0 | 3,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0 |

Предложения по организации реализации инвестиционных проектов и

обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктур.

Организация и реализация инвестиционных проектов по системе газоснабжения за счет источника финансирования – собственные средства может проводиться как собственными силами газотранспортной организации, так и с привлечением подрядной организации. Организация и реализация инвестиционных проектов по системе газоснабжения за счет источника финансирования – бюджетные средства проводится на конкурсной основе по выбору подрядной организации. Точный объем финансовых средств необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве и реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке на основе проектно-сметной документации.

В качестве источников финансирования по проектам модернизации и реконструкции объектов газоснабжения могут быть средства амортизации и прибыли, предусмотренные в тарифах на транспортировку газа и плата за подключение объектов капитального строительства, рассчитанная по индивидуальным проектам газоснабжения.

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Система финансового обеспечения, необходимого для развития системы газоснабжения, в целом может включать несколько различных источников средств:

- собственные финансовые ресурсы предприятия за счет прибыли и амортизационных отчислений;

- плата за технологическое подключение новых объектов капитального строительства.

Привлечение бюджетных средств на мероприятия по реализации инвестиционных проектов в данной системе также может быть осуществлено.

Препятствием для притока инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы являются низкие тарифы на транспортировку природного газа, которые сдерживаются предельными индексами.

Для мероприятий, которые предлагаются осуществить в рамках модернизации и нового строительства систем газоснабжения предлагаются следующие источники финансирования.

| Наименование капитальных вложений | Сумма капитальных вложение, млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Замена сетей газоснабжения: 4, 10, 11 и 13 квартала, 12 мкр. общей протяженностью - 21,352 км. и реконструкция 2-х ГРП. | 50,1 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Строительство резервного газопровода-отвода со стороны г. Пенза от газопровода высокого давления, проложенного в п. Ахуны | 34,0 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Итого | 84,1 |  |

Мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей газоснабжения и ГРП предлагается профинансировать за счет средств амортизационных отчислений и прибыли предприятий без надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Капитальные вложения в строительство новых объектов системы газоснабжения предлагается профинансировать за счет платы за подключение.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при

реализации программ строительства, реконструкции и

технического перевооружения систем газоснабжения.

Как было озвучено ранее финансирование мероприятий, предлагаемых в системе газоснабжения, предусматривается за счет следующих источников:

- амортизационные отчисления,

- платы за подключение новых потребителей.

Плата за технологическое присоединение к системе газоснабжения планируется в размере 4047,22 рублей за 1 куб.м./ час в ценах 2013 года.

Надбавка к тарифной составляющей не планируется, поэтому доля расходов на электрическую энергию в совокупном расходе населения к 2030 году составит – 3,17% от величины оплаты коммунальных услуг, что по сравнению с 2016 годом вырастит на 155,6 % для населения.

Целевые показатели развития системы газоснабжения.

# Целевые показатели надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг транспортной организации при развитии системы газоснабжения определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям».

| № п.п | Показатели | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Показатели надежности объектов газоснабжения |
| 1 | Количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям, час | не менее 4 часов |
| 3 | Количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям, куб.м./сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение требуемого давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования, МПа. | отклонение давления газа не более на 0,0005 МПа |
| 5 | Отклонение физико-химических характеристик газа требованиям, установленным в нормативно-технических документах, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Обобщенный показатель надежности и качества услуг газоснабжения. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Водоснабжение.

Водоснабжение потребителей в границах городского округа осуществляет ООО «ЭнергоПромРесурс», которая является гарантирующей организацией на основании постановления Администрации города от 29.03.2016 № 685 «Об определении гарантирующей организации» данным статусом в границах города наделено ООО «ЭнергоПромРесурс».

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Заречного являются поверхностные воды р. Суры - Сурское водохранилище. В теле плотины Сурского водохранилища располагается водозабор, совмещенный с насосной станцией первого подъема - Сурский водозабор, который является групповым. Общая производительность Сурского водозабора составляет 400 тыс. м3/сут, в том числе - 350 тыс. м3/сут для г. Пензы и  50 тыс. м3/сут для г. Заречного, поселков Ахуны, Монтажный, Леонидовка. Ниже плотины на расстоянии 1 км имеется резервный водозабор - Куриловский. Производительность резервного водозабора составляет 30 тыс. м3/сут. От резервного водозабора имеется перемычка Ø 600 мм, связывающая данный водозабор с основными водоводами 2Ø700мм.

Схема водоснабжения следующая: вода из Сурского водозабора по двум водоводам 2Ø700 мм поступает на водопроводные очистные сооружения поселка Ахуны, производительностью  75 тыс. м3 в сутки, которые обеспечивают водой питьевого качества г. Заречный, поселки Ахуны, Монтажный, Леонидовка, п. Лопатки.

Водопроводные очистные сооружения состоят из 3 - х очередей:

- 1-я очередь производительностью 10000 м3/ сут., построена в 1960 году, в настоящее время находится на консервации,

- 2-я очередь проектной производительностью 25 000 м3/ сут., построена в 1965 году, в настоящее время действующая,

- 3-я очередь проектной производительностью 50 000 м3/сут., построена в 1985 году в настоящее время действующая.

Фактическая мощность очистных сооружений на основании условий эксплуатации составляет 2 очередь – 14 400 м3/ сут, 3 очередь – 43 200 м3/ сут. Таким образом, фактическая эксплуатационная мощность водопроводных очистных сооружений составляет – 57 600 м3/ сут.

Средний суточный расход воды с учетом неучтенных расходов и собственных нужд в 2015 составил 25,945 тыс. м3/сут. Резерв мощности водопроводных очистных сооружений составляет от проектной - 49,1 тыс. м3/сут, от фактической эксплуатационной мощности – 31,655 тыс. м3/сут.  Очистные водопроводные сооружения представлены полным комплексом очистки (коагуляция, отстаивание, фильтрование) и обеззараживание хлором. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды общим объемом  8 500 м3, откуда забирается насосами насосной станции II подъема и подается в город Заречный по водоводам  2Ø700 мм,  Ø600 мм,  Ø300 мм в распределительное кольцо (ранее насосная станция III подъема). Кроме того, на выходе с водопроводных очистных сооружений к водоводам подключены следующие потребители: поселок Леонидовка с заводом УХО к трубопроводам Ø700 мм и Ø600 мм, поселок Ахуны к трубопроводу Ø700 мм.

Вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Существующая городская сеть кольцевого начертания с тупиковыми ответвлениями к отдельным кварталам. По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к I-категории. Водопроводные сети протяженностью 225,7 км выполнены из чугунных напорных и стальных труб Ø50 – Ø700 мм. На сети установлены колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами.

Уровень износа системы водоснабжения составляет: оборудование и сооружения - 76 %, водопроводные сети - 97%.

Действующих водозаборных скважин, для централизованного водоснабжения на территории города не числится, зон затопления в городе нет.

В целом систему водоснабжения муниципального образования можно классифицировать следующими основными признаками:

- по назначению – хозяйственно - питьевая и производственно -противопожарная;

- по территориальному признаку как групповая, обслуживающая микрорайоны.

Одной из важной технической и технологической проблемой в системе водоснабжения остается высоких уровень износа сетей и сооружений, а также уровень потерь воды при транспортировке.

Кроме того, современные требования безопасности диктуют жесткие требования по обращению с веществами, имеющими высокую степень опасности. К таким веществам, применяемым на водопроводных очистных сооружениях, относится жидкий хлор.

Тарифы организаций, осуществляющих водоснабжение, являются убыточными, поскольку сдерживаются ростом предельных индексов изменения тарифов на данные услуги.

За период 2010-2015 годов баланс потребления холодной воды по группам потребителей составил:

| № п.п. | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забор воды, куб.м. | 13126231 | 11873001 | 11633586 | 10215891 | 10098782 | 9470150 |
| 2 | Потери в сетях, куб.м. | 871958,8 | 458572 | 2556967 | 2235927 | 2105468 | 1697537 |
| 3 | Собственные нужды, куб.м. | 685269 | 471933 | 364804 | 363784 | 370543 | 724751 |
| 4 | Полезный отпуск, куб.м. | 11568720 | 10942394 | 8711815 | 7616181 | 7622771 | 7047862 |
| 4.1 | Населению | 7194204 | 4552250 | 4576000 | 3687000 | 4096917 | 4357783 |
| 4.2 | Бюджетным учреждениям | 722014,6 | 333769,3 | 514200 | 495320 | 620212 | 539147 |
| 4.3 | Прочим потребителям | 3652503 | 6056324 | 3621615 | 3433861 | 1790086 | 2150932 |

По сравнению с 2010 годом в 2015 году потребление питьевой воды по городу в целом уменьшилось на 4,52 млн. м3 или на 39,1 %. В том числе по группам:

- по населению произошло уменьшение на 2,84 млн. м3 или на 39,43 %,

- по бюджетным организациям произошло уменьшение на 1,83 млн. м3 (25,33 %),

- по прочим потребителям произошло уменьшение на 1,5 млн. м3 или на 41,1 %.

Основным потребителем питьевой воды остается население, которое в общем балансе потребления составляет - 61,83%.

Основной причиной снижения потребления воды является внедрение энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на промышленных предприятиях. В месте с этим уменьшение потребления воды населением в большей степени зависит от изменения в 2012 году нормативов потребления и установкой общедомовых (индивидуальных) приборов учета тепловой энергии.

Доля поставки холодной воды по приборам учета составляет – 85 %. В том числе для населения - 80%, бюджетным организациям – 100%, прочим потребителям – 100%

Надежность работы системы и качество поставляемого ресурса.

Показатели надежности системы водоснабжения определяются на основании приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг водоснабжающей организацией города за 2015 год составили:

| № п.п | Показатели | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности объектов водоснабжения |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км. | 0,11 |
| Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 17,9 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) | 0,774 |

Зоны действия источников ресурсов.

Источником водоснабжения города является Сурское водохранилище, расположенное в Пензенском и Шемышейском районах Пензенской области. Водоснабжение города обеспечивает централизованная система, находящаяся в эксплуатации у ООО «ЭнергоПромРесурс». Зона действия системы водоснабжения города – городской округ, п. Ахуны, п. Монтажный (г. Пенза),  Кижеватово.

Воздействие на окружающую среду.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от деятельности организаций водоснабжения происходят в основном от эксплуатации автомобильной техники и являются незначительными.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение),

структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

| Тарифы для организаций, осуществляющих водоснабжение, устанавливаются уполномоченным органом субъекта – Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Динамика тарифов на питьевую воду для населения представлена ниже. |
| --- |
|  | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | с 01.01.2011 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Стоимость 1 куб.м., руб. | 9,28 | 10,55 | 11,19 | 11,74 | 13,11 | 13,62 | 15,64 |
| Темп роста к предыдущему периоду |  | 13,68% | 6,04% | 5% | 11,66% | 3,87% | 14,83% |

Плата за технологическое присоединение к системам водоснабжения для ООО «ЭнергоПромРесурс» не установлена.

Структура себестоимости производства и транспортировки воды складывается из статей затрат, которые можно сгруппировать по следующим блокам:

- расходы на оплату электрической энергии;

- фонд оплаты труда (далее – ФОТ) производственного персонала с учетом отчислений на социальные нужды;

- сырье и материалы (покупка воды, реагентов, содержание и ремонт основных производственных фондов);

- амортизационные отчисления;

- прочие затраты (цеховые расходы, общехозяйственные расходы, налоги и страхование).

Сырье и материалы – 2,29 %, Покупка воды у ООО «Горводоканал» – 28,11 %, Электроэнергия – 26,56 %, Фонд оплаты труда – 29,07 %, Амортизационные отчисления – 0,01 %, Прочие затраты – 13,96 %

В структуре стоимости наибольшую долю занимает покупная вода и электрическая энергия, которые непосредственно затрачиваются на  производство чистой воды (55%). Фонд оплаты труда производственного персонала, включая отчисления на социальные нужды, является вторым по объему затрат Его доля составляет 24,73%, Расходы на содержание и ремонт оборудования позволяют поддерживать работоспособность основных производственных фондов.

Следует также отметить тот немаловажный факт, что тарифы на холодную воду установлен ниже экономически обоснованного уровня, не обеспечивающего необходимую валовую выручку предприятия, что ведет к увеличению выпадающего дохода. Субсидии и дотации из бюджетов всех уровней на покрытие выпадающих доходов, связанных с производством и транспортировкой холодной воды не перечисляются.

Прирост нагрузок потребителей на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, куб.м./сут, | 347 | 734 | 1443 | 2531 | 3119 | 5474,5 | 9147,5 |
| 2 | Водоснабжение, млн.куб.м./год. | 0,13 | 0,27 | 0,53 | 0,92 | 1,14 | 1,99 | 3,34 |

Планируемое потребление на период реализации программы на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, куб.м./сут, | 26292 | 26679 | 27388 | 28476 | 29064 | 31419,5 | 35092,5 |
| 2 | Водоснабжение, млн.куб.м./год, | 7,177 | 7,318 | 7,578 | 7,968 | 8,188 | 9,038 | 10,388 |

Резервы и дефициты мощности системы.

Фактическая мощность очистных сооружений на основании условий эксплуатации составляет 2 очередь – 14 400 м3/ сут, 3 очередь – 43 200 м3/ сут. Таким образом, фактическая эксплуатационная мощность водопроводных очистных сооружений составляет – 57 600 м3/ сут.

Средний суточный расход воды с учетом неучтенных расходов и собственных нужд в 2015 составил 25,945 тыс. м3/сут. Резерв мощности водопроводных очистных сооружений составляет от проектной - 49,1 тыс. м3/сут, от фактической эксплуатационной мощности – 31,655 тыс. м3/сут.

С увеличением нагрузки на систему к 2030 суточный расход воды составит 35092,5 куб.м./сут. Таким образом, резерв системы водоснабжения с учетом фактической мощности водопроводных очистных сооружений составит – 22 507,5 куб.м./сут.

Технические и технологические проблемы в системе.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения можно разделить на следующие:

-    высокий износ оборудования сетей и сооружений системы,

- высокий уровень неучтенных расходов воды при её производстве и транспортировке,

- высокий уровень удельных расходов электрической энергии при транспортировке воды,

-   выполнение требований законодательства РФ о техническом регулировании.

Замена изношенного оборудования.

Оборудование, участвующее в производстве питьевой воды и сточных вод в ходе эксплуатации работает в агрессивной среде, поэтому вопрос о его замене требует постоянного внимания, решения и контроля. Планируется провести:

- замену насосного оборудования в насосных станциях водопроводных очистных сооружениях в том числе реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой частотно-регулируемых приводов;

- замену электрического оборудования и сетей,

- дооснащение производственной лаборатории.

Перевод системы обеззараживания питьевой воды с жидкого хлора на химический гипохлорит.

Сжиженный хлор как средство обеззараживания воды используется на подавляющем большинстве систем водоснабжения крупных городов Российской Федерации, при этом повсеместно достигается высокий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

В последние годы нормативная база в области промышленной безопасности при обращении с хлором постоянно совершенствуется. Ужесточение требований правил к объектам сжиженного хлора, требует от предприятий существенных капитальных вложений и длительных сроков реконструкции данных объектов.

Существующие на данное время методы дезинфекции воды очень разнообразны. Это – озонирование воды, хлорирование воды с использованием различных хлорагентов, облучение воды ультрофиолетом. Выбор метода зависит, прежде всего, от содержания загрязняющих веществ в исходной воде. Однако, если метод хлорирования воды подразумевает введение в воду только одного реагента – хлора, то применение озона и ультрофиолета в системах питьевого водопровода возможно только на первичном этапе, поскольку данные методы не обеспечивают защиту питьевой воды от вторичных загрязнений, которые возникают при транспортировке питьевой воды от станции водоподготовки до потребителей, с последующим применением хлорирования на втором этапе, т.к. хлор – это единственный реагент для обеззараживания питьевой воды, гарантирующий её безопасность при транспортировке.

Возможность внедрения обеззараживания воды гипохлоритом на очистных сооружениях водопровода рассматривается как альтернатива применения жидкого хлора, что  обеспечит наиболее безопасное производство для обслуживающего персонала и создаст защиту прилегающей территории и близ расположенных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Строительство резервуара чистой воды на 3000 куб.м.

В настоящее время подача чистой воды в систему водоснабжения города производится из РВЧ общей емкостью 8500 м3, данного объема для регулирования расхода не достаточно. Для поддержания необходимого расхода на нужды водоснабжения в городе приходится руководствоваться принципом - забор воды равен расходу воды в часы максимального водопотребления. Данная неравномерная работа сказывается на работе очистных сооружений водопровода и насосного оборудования. Для исключения данного обстоятельства необходимо строительство дополнительного резервуара объемом 3000 м3

Прокладка водовода Ø700 мм.

На данный момент водоводы идущие от насосной станции второго подъема до водоразводящей сети представлены следующими диаметрами: Ø300 мм, Ø600 мм, 2Ø700 мм. К данным водоводам на выходе с очистных сооружений водопровода подключены следующие потребители: к Ø 700мм – завод УХО, п. Ахуны, Ø600 мм – завод УХО. При дальнейшем развитии городской застройки пропускной способности существующих водоводов может быть недостаточно, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о строительстве дополнительного водовода Ø700 мм.

- Перечень инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения.

Основными мероприятиями в системе водоснабжения города являются:

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения абонентов на территории города (18 микрорайон),

- капитальный ремонт сетей водоснабжения,

- замена изношенного оборудования и техническое перевооружение системы водоснабжения города, в том числе реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой частотно-регулируемых приводов,

- перевод системы обеззараживания питьевой воды с жидкого хлора на химический гипохлорит,

- строительство резервуара чистой воды на 3000 куб.м, на ВОС.

Укрупненная стоимость мероприятий.

| Наименование мероприятий | Стоимость, млн. рублей | Обоснование стоимости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена и строительство сетей водоснабжения | 56,54 | Локальный сметный расчет № 051-схп/2013; Локальный сметный расчет № 049-схп/2013; Локальный сметный расчет № 056-схп/2013; Локальный сметный расчет № 057-схп/2013. |  |
| Строительство резервуара чистой воды на ВОС г.Заречного | 7,52 |  |  |
| Перевод системы обеззараживания с жидкого хлора на химический гипохлорит на ВОС г.Заречного | 8,39 | Сводный сметный расчет стоимости строительства (система обеззараживания природных вод химическим гипохлоритом на ВОС г.Заречного) |  |
| Реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой частотно-регулируемых приводов | 16, 45 | Стоимость предварительная |  |
| Итого | 88, 9 |  |  |

Перечень инвестиционных проектов с разбивкой затрат на реализацию по годам представлен в таблице:

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения |
| 1 | Замена сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 12,5 | 11,0 |
| 2 | Перевод системы обеззараживания с жидкого хлора на химический гипохлорит на ВОС г.Заречного | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 5,87 | 0 |
| 3 | Строительство резервуара чистой воды на ВОС г.Заречного | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,23 | 5,29 | 0 |
| 4 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0 | 0 | 3,14 | 5,63 | 5,96 | 6,5 | 10,21 |
| Проекты по перспективному развитию системы водоснабжения |
| 1 | Реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой частотно-регулируемых приводов | 0 | 1,65 | 8,88 | 2,91 | 3,01 | 0 | 0 |
|  | Объем финансирования всего, в том числе по источникам: | 0 | 1,65 | 12,02 | 8,54 | 15,32 | 30,16 | 21,21 |
|  | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства организации | 0 | 1,65 | 8,88 | 2,91 | 7,13 | 18,37 | 11,0 |
|  | Плата за подключение | 0 | 0 | 3,14 | 5,63 | 8,19 | 11,79 | 10,21 |

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Система финансового обеспечения, необходимого для развития системы водоснабжения, в целом может включать несколько различных источников средств:

- собственные финансовые ресурсы предприятия за счет прибыли и амортизационных отчислений;

- плата за технологическое подключение новых объектов капитального строительства.

При внешних источниках финансирования очевидна возможность привлечения средств в значительных масштабах, однако здесь в качестве негативного фактора также присутствует сложность и длительность процедур привлечения средств, однако данные источники могут покрываться за счет платы за подключение (индивидуальные проекты).

Привлечение бюджетных средств на мероприятия по реализации инвестиционных проектов в данной системе также может быть осуществлено.

Для мероприятий, которые предлагаются осуществить в рамках модернизации и нового строительства систем водоснабжения предлагаются следующие источники финансирования.

| Наименование капитальных вложений | Сумма капитальных вложение, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Замена сетей водоснабжения | 25,1 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Перевод системы обеззараживания с жидкого хлора на химический гипохлорит на ВОС г.Заречного | 8,39 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой частотно-регулируемых приводов | 16, 45 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Строительство резервуара чистой воды на ВОС г.Заречного | 7, 52 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Строительство новых сетей водоснабжения | 31,44 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Итого | 88,9 |  |

Мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей и сооружений и вложения в мероприятия по энергосбережению предлагается профинансировать за счет средств амортизационных отчислений и прибыли предприятий без надбавок к тарифам на водоснабжение.

Капитальные вложения в строительство новых объектов системы водоснабжения предлагается профинансировать за счет платы за подключение.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при

реализации программ строительства, реконструкции и

технического перевооружения систем водоснабжения.

Как было озвучено ранее финансирование мероприятий, предлагаемых в программе по развитию системы водоснабжения, предусматривается за счет следующих источников:

- амортизационные отчисления,

- платы за подключение новых потребителей.

Плата за технологическое присоединение к системе водоснабжения планируется  в размере 4262,11 рублей за 1 куб.м./сут.

Надбавка к тарифной составляющей не планируется, поэтому доля расходов на питьевую воду в совокупном расходе населения к 2030 году составит – 3,71 % от величины оплаты коммунальных услуг, что по сравнению с 2016 годом вырастит на 166,2 %.

Целевые показатели развития системы водоснабжения.

Целевые показатели надежности системы водоснабжения определяются на основании приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

| № п.п | Показатели | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Показатели надежности объектов водоснабжения |
| 1 | Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении) | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 230 | 232 | 235 | 240 |
| 2 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км. | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
| Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 17,0 | 15,7 | 15,3 | 14,7 | 14,1 | 13,6 | 11,3 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) | 0,744 | 0,72 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Водоотведение.

Водоотведение потребителей в границах городского округа осуществляет ООО «ЭнергоПромРесурс», которая является гарантирующей организацией на основании постановления Администрации города от 29.03.2016 № 685 «Об определении гарантирующей организации» данным статусом в границах города наделено ООО «ЭнергоПромРесурс».

Существующая бытовая канализация служит для отведения бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. От жилой и производственной зон сточные воды поступают в уличные сети канализации и далее по трем коллекторам Ø500, Ø600, Ø800 мм отводятся на очистные сооружения полной биологической очистки, расположенные от границы города на расстоянии 300 м на территории Железнодорожного района г. Пензы в поселке Монтажный. Канализационные очистные сооружения состоят из 3х очередей: первая очередь производительностью 5000 м3/сут, построена в 1959, в настоящее время не действует; вторая очередь производительностью 11000 м3/сут, построена в 1972, находится в не эксплуатационном состоянии; третья очередь производительностью 40000 м3/сут, построена в 1983, в настоящее время действующая. Сооружения биологической очистки представлены типовым набором и состоят из: главной насосной станции, песколовок с круговым движением воды, первичных радиальных отстойников, аэротенков - вытеснителей, вторичных радиальных отстойников, контактных резервуаров, хлораторной, здания турбовоздуходувок, станций перекачки сырого осадка и активного ила, метантенков,  иловых площадок и законсервированных сооружений: цеха механического обезвоживания осадка, илоуплотнителя и аэробного минерализатора. Вода после очистки сбрасывается в ручей Пяша приток р. Суры, сырой осадок и избыточный активный ил после обработки и подсушивания вывозится в лесопитомник. Песок после песколовок вывозится на полигон ТБО г. Пензы.

В связи с большим перепадом рельефа местности в городе имеются две канализационные насосные станции, которые служат для подкачки стоков в городскую самотечную сеть канализации. Общая протяженность городских сетей канализации 285 км. Удаление жидких бытовых отходов от частного сектора, где отсутствует канализование жилых домов, производится путем откачки ассенизационным транспортом из септиков, с дальнейшим сливом отходов в хозяйственно-бытовую канализацию города.

Проектная мощность КОС составляет - 40 000 м3/ сут.

Фактическая эксплуатационная мощность КОС составляет - 31 500 м3/ сут.

Фактический сброс на КОС составляет - 18 165 м3/ сут.

Резерв от проектной мощности КОС составляет - 21 835 м3/ сут.

Резерв от фактической эксплуатационной мощности КОС - 13 335 м3/ сут.

Уровень износа зданий и сооружений системы водоотведения составляет - 88 %, уровень износа сетей – 95,3 %.

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время является износ основных самотечных коллекторов и канализационных насосных станций составляет 95,3%. Последнее время сети практически не обновлялись.

Высокий уровень инфильтрации в системе водоотведения вследствие отсутствия приборного учета у потребителей.

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений канализации является не возможность даже при существующих объемах гарантированно очищать сточные воды до норм рыбохозяйственных водоемов. Проблема заключается не только в моральном устаревании технологии очистки стоков, но и в большей степени в отсутствии локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях. Токсические вещества, содержащиеся в производственном стоке, губят биологическую очистку, на восстановление  которой  тратится много средств и времени.

Проблема, с которой сталкивается большинство очистных сооружений страны, заключается в том, что  требования, предъявляемые  к сбрасываемой сточной воде не правомерно жесткие. При этом инженерная недостижимость таких нормативов в расчет не принимается.

Тарифы организаций, осуществляющих водоотведение, являются убыточными, поскольку сдерживаются ростом предельных индексов изменения тарифов на данные услуги.

За период 2010-2015 годов баланс водоотведения по группам потребителей составил:

| № п.п. | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сточных вод, куб.м. | 9714402 | 9350396 | 9316958 | 8197832 | 7366712 | 6630234 |
| 2 | Инфильтрация, куб.м. | 328000 | 453486 | 2595482 | 2730766 | 1972188 | 1088433 |
| 3 | Собственные нужды, куб.м. | 117668 | 116994 | 117168,2 | 112347,2 | 109811 | 123451 |
| 4 | Прием сточных вод от потребителей, куб.м. | 9268734 | 8779916 | 6604309 | 5354719 | 5281713 | 5418350 |
| 4.1 | Населению | 7231482 | 7012408 | 4934017 | 3844498 | 3939868 | 4220220 |
| 4.2. | Бюджетным учреждениям | 715577,9 | 554436,1 | 500945,6 | 659304,4 | 504292,2 | 528735 |
| 4.3 | Прочим потребителям | 1321674 | 1213072 | 1169346 | 850916,5 | 840552,5 | 669395 |

По сравнению с 2010 годом в 2015 году водоотведение от потребителей по городу в целом уменьшилось на 3,85 млн. млн. м3 или на 58,46 %. В том числе по группам:

- по населению произошло уменьшение на 2,99 млн. м3 или на 58,36 %,

- по бюджетным организациям произошло уменьшение на 0,19 млн. м3 или  на 73,85 %,

- по прочим потребителям произошло уменьшение на 0,65 млн. м3 или на 50,64 %.

Основным потребителем данной услуги остается население, которое в общем балансе потребления составляет – 77,89 %.

Основной причиной снижения сброса сточных вод является внедрение энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на промышленных предприятиях в системах горячего и холодного водоснабжения. В месте с этим уменьшение сброса сточных вод населением в большей степени зависит от изменения в 2012 году нормативов потребления и установкой общедомовых (индивидуальных) приборов учета горячей и холодной воды.

Доля сточных вод по приборам учета составляет – 0%. В том числе для населения -0%, бюджетным организациям – 0%, прочим потребителям – 0%.

Надежность работы системы и качество поставляемого ресурса.

Показатели надежности системы водоснабжения определяются на основании приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организацией, осуществляющей водоотведение, за 2015 год составили:

| № п.п | Показатели | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности объектов водоотаведения |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной системе водоотведения, % | 10 |
| 3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 |
| Показатели энергетической эффективности объектов водоотведения |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) | 0,631 |

Зоны действия источников ресурсов.

Водоотведение города обеспечивает централизованная система, находящаяся в эксплуатации у ООО «ЭнергоПромРесурс». Зона действия системы водоотведения города – городской округ, п. Монтажный.

Воздействие на окружающую среду.

Среднесуточный объем сброса в водные объекты сточных вод ООО «ЭнергоПромРесурс» в 2015 году составил 18165 м3/сут.

Приемником сточных вод является ручей«Пяша».

Сточные воды многих предприятий, сбрасывающих свои стоки в канализацию, не имеют эффективной локальной очистки, что осложняет работу городских очистных сооружений и делает ее неэффективной, приводящей к загрязнению водоемов.

Общий объем загрязняющих веществ по организованному выпуску разрешенных к сбросу составляет:

- БПК – 36,96 тонн;

- нефтепродукты – 0,615 тонн;

- взвешенные вещества – 87,223 тонн;

- хлориды – 852,54 тонн;

- фосфор –2,464 тонны;

- азот аммонийный – 4,931 тонн;

- нитраты – 110,877 тонны;

- СПАВ – 1,234 тонны;

- железо – 1,234 тонны;

- нитриты – 0,246 тонн.

Превышение фактической концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах от концентрации нормативно допустимого сброса фиксируется по многим веществам.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение),

структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Тарифы для ресурсоснабжающей организации устанавливаются уполномоченным органом субъекта – Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Динамика тарифов на водоотведение для населения представлена ниже.

| Водоотведение |
| --- |
|  | С 01.01.2010 по 31.12.2010 | С 01.01.2011 по 30.06.2012 | С 01.07.2012 по 31.08.2012 | С 01.09.2012 по 30.06.2013 | С 01.07.2013 по 30.06.2014 | С 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Стоимость 1 куб.м., руб. | 7,24 | 8,22 | 8,72 | 9,16 | 10,22 | 10,61 | 12,19 |
| Темп роста к предыдущему периоду |  | 13,57% | 6,03% | 5,01% | 11,60% | 3,81% | 14,89% |

Плата за технологическое присоединение к системам водоотведения для ООО «ЭнергоПромРесурс» не установлена.

Структура себестоимости транспортировки и очистки сточных вод складывается из статей затрат, которые можно сгруппировать по следующим блокам:

- расходы на оплату электрической энергии;

- фонд оплаты труда (далее – ФОТ) производственного персонала с учетом отчислений на социальные нужды;

- сырье и материалы (покупка воды, реагентов, содержание и ремонт основных производственных фондов);

- амортизационные отчисления;

- прочие затраты (цеховые расходы, общехозяйственные расходы, налоги, страхование и плата за предельные допустимые выбросы).

Сырье и материалы – 0,91 %, Электроэнергия – 23,17 %, Фонд оплаты труда – 47,46 %, Амортизационные отчисления – 0,25 %, Прочие затраты – 28,21 %.

В структуре стоимости наибольшую долю занимает Фонд оплаты труда производственного персонала, включая отчисления на социальные нужды (47,46%). Покупка  электрической энергии, которая непосредственно затрачивается на транспортировку и очистку сточных вод (23,17%).

Следует также отметить тот немаловажный факт, что тариф на сточную жидкость и очистку сточных вод установлен ниже экономически обоснованного уровня, не обеспечивающего необходимую валовую выручку предприятия, что ведет к увеличению выпадающего дохода. Субсидии и дотации из бюджетов всех уровней на покрытие выпадающих доходов, связанных с транспортировкой и очисткой сточных вод не перечисляются.

Прирост нагрузок потребителей на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение, куб.м./сут, | 347 | 734 | 1443 | 2531 | 3119 | 5474,5 | 9147,5 |
| 2 | Водоотведение, млн.куб.м./год. | 0,13 | 0,27 | 0,53 | 0,92 | 1,14 | 1,99 | 3,34 |

Планируемое потребление на период реализации программы на территории городского округа по годам с нарастающим итогом составит:

| № п.п. | Наименование ресурса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение, куб.м./сут, | 18512 | 18899 | 19608 | 20696 | 21284 | 23639,5 | 27312,5 |
| 2 | Водоотведение, млн.куб.м./год, | 5,548 | 5,688 | 5,948 | 6,338 | 6,558 | 7,408 | 8,758 |

Резервы и дефициты мощности системы.

Проектная мощность КОС составляет - 40 000 м3/ сут.

Фактическая эксплуатационная мощность КОС составляет - 31 500 м3/ сут.

Фактический сброс на КОС составляет - 18 165 м3/ сут.

Резерв от проектной мощности КОС составляет - 21 835 м3/ сут.

Резерв от фактической эксплуатационной мощности КОС - 13 335 м3/ сут.

С увеличением нагрузки на систему к 2030 суточный расход воды составит 27312,5 куб.м./сут. Таким образом, резерв системы водоснабжения с учетом фактической мощности водопроводных очистных сооружений составит - 4 187,5 куб.м./сут.

Технические и технологические проблемы в системе.

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время является износ основных самотечных коллекторов и канализационных насосных станций составляет более 90%. Последнее время сети практически не обновлялись.

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений канализации является не возможность даже при существующих объемах гарантированно очищать сточные воды до норм рыбохозяйственных водоемов.

Кроме этого остро стоит проблема утилизации осадков сточных вод.

Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения.

В целях реализации программы необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- реконструкция очистных сооружений канализации города, в том числе аэрационных систем аэротенков,

- реконструкция основных самотечных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения города,

- строительство сетей и сооружений водоотведения для подключения объектов капитального строительства.

В результате реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений города будут решены следующие задачи:

- гарантированно обеспеченные технологические мощности очистных сооружений, достаточные для принятия всех хозяйственно - бытовых сточных вод с территории города

- внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до требований, предъявляемых к рыбохозяйственным водоемам и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, глубокое удаление биогенных элементов.

Строительство сетей и сооружений водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов 18 микрорайона.

Развитие города планируется в микрорайоне № 18. Для обеспечения вновь строящихся площадок и в последствии потребителей ресурсов необходимо осуществить прокладку новых сетей водоснабжения. Все хозяйственно-бытовые сточные воды направляются на очистные сооружения канализации по четырем основным коллекторам. Пропускная способность трех коллекторов полностью исчерпана, в тоже время четвертый коллектор недозагружен. Рельеф местности в предполагаемой к развитию территории города для строительства объектов жилищного и социального строительства не может обеспечить самотечное отведение хозяйственно-бытовых сточных вод. Поэтому для развития данной территории необходимо строительство канализационной насосной станции перекачки с подключением напорных трубопроводов к недозагруженному коллектору.

Уровень износа сетей водоотведения в городе составляет 95,3 %. Ежегодно необходимо производить замену как минимум 1,9 км.  Итого: 30 960,6 п.м.

Замена изношенного оборудования.

Оборудование, участвующее в очистке сточных вод в ходе эксплуатации работает в агрессивной среде, поэтому вопрос о его замене требует постоянного внимания, решения и контроля. Планируется провести:

- замену насосного оборудования в насосных станциях канализационных очистных сооружений,

- замену электрического оборудования и сетей,

- дооснащение производственной лаборатории.

Реконструкция канализационных очистных сооружений.

Строительство здания решеток.

Для надежной работы главной насосной станции предполагается строительство перед ГНС здания решеток с установкой механизированных решеток с прозорами 16 мм и 5 мм. Установка решеток с мелкими прозорами позволит задерживать больше  плавающих отбросов. Так же применение мелких прозоров на решетках способствует образованию на решетке дополнительного фильтрующего слоя из самих отбросов, что с одной стороны повышает эффект их задержания, а с другой – позволяет плавающим жирам, СПАВ и нефтепродуктам осесть на эту подстилку, тем самым механически изъять их из сточных вод.

Строительство сооружений по доочистке сточных вод

Очистные сооружения канализации были построены в 1985 году и соответствовали на тот период всем нормативным требованиям. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Пяша, приток р.Суры. В соответствии с новым Водным законодательством р. Пяша приравнен к рыбохозяйственному водоему второй категории. В связи с этим, нормативы сброса сточных вод в водный объект ужесточились. Превышение нормативных показателей на выпуске сточных вод в водоем наблюдается по следующим ингредиентам:

| № п.п. | Наименование показателей | Показатели качества (фактическая концентрация) | Показатели качества ПДС | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный, мг/ дм3 | 5 | 0,4 | в 12,5 раз |
| 2 | Азот нитритов, мг/ дм3 | 0,41 | 0,02 | в 20,5 раз |
| 3 | БПК5, мг/дм3 | 15 | 3 | в 5 раз |
| 4 | Фосфаты, мг/ дм3 | 3 | 0,2 | в 15 раз |
| 5 | Нефтепродукты, мг/ дм3 | 0,09 | 0,05 | в 1,8 раз |
| 6 | АПАВ, мг/ дм3 | 0,4 | 0,1 | в 4 раз |
| 7 | Фенолы, мг/ дм3 | 0,01 | 0,001 | в 10 раз |
| 8 | Железо, мг/ дм3 | 0,5 | 0,1 | в 5 раз |
| 9 | Марганец, мг/ дм3 | 0,08 | 0,01 | в 8 раз |
| 10 | Свинец, мг/ дм3 | 0,005 | 0,002 | в 2,5 раз |
| 11 | Цинк, мг/ дм3 | 0,015 | 0,01 | в 1,5 раз |
| 12 | Кобальт, мг/ дм3 | 0,01 | 0,0025 | в 4 раз |

Для приведения степени очистки сточных вод к показателям установленных для водоема рыбохозяйственного назначения необходимо строительство блока доочистки сточных вод, с целью уменьшения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка.

При строительстве 3 очереди канализационных очистных сооружений был запроектирован и смонтирован комплекс по кондиционированию и обезвоживанию смеси осадка и избыточного активного ила с применением метода центрифугирования. После запуска в эксплуатацию данного комплекса был выведен из работы и законсервирован другой тип сооружений предназначенный для данных целей – метантенк. в котором происходит мезофильный процесс брожения.

Использования центрифуг, для достижения влажности кека до 60-70 % должно осуществляться в комплексе с применением флокулянта. Однако по химико-физическим свойствам данной смеси, применение используемого для очистки питьевой воды флокулянта (полиакреломид) не дало  результатов. Замена отечественных образцов на зарубежные не представлялось возможным из-за финансовых трудностей предприятия  в 90 годы. В результате эксплуатации рабочие шнеки центрифуг были изношены. Попытки их восстановления результатов не дали. Поэтому, начиная с 1995 года, цех механической обработки осадка остановлен. Обработка смеси осадка и избыточного активного ила ведется по старой схеме метантенк – иловые поля.

В настоящее время иловых карт для подсушки смеси не достаточно, вследствие чего приходится:

- поддерживать дозу активного ила в 1,5 – 2 раза больше требуемой по технологической карте, что существенно влияет на работу вторичных отстойников и ухудшает показатели  сброса сточных вод на выпуск,

- производить выгрузку осадка из первичных отстойников 1 раз в сутки ( по тех.регламенту - 4 раза), что сказывается на микробиологическом составе осадка                          ( происходят процессы гниения в первичных отстойниках, увеличивается нагрузка на аэротенки),

Решение данной проблемы за счет увеличения площади иловых карт не даст в полной мере требуемого эффекта, поскольку на имеющейся площади КОС, сможет разместиться около 50 % требуемой площади иловых карт. Строительство необходимых иловых площадей потребует расширения площадки КОС (отвода новых земель).

Опираясь на исследования, в области обработки осадков НИИ ВОДГЕО                          г. Москва с последующим применением данных исследований Горводоканалами России решение этой проблемы видится в применении метода фильтр – прессования и запуске в эксплуатацию цеха механического обезвоживания осадка, с обязательным применением новых отечественных флокулянтов.

Внедрение данной технологии позволит:

-  снизить количество образующегося осадка.

-  решит проблему  утилизации избыточного активного ила.

-  позволит вывести из технологической схемы метантенки, которые являются опасным производством из-за образующегося газа метана.

Реконструкция иловых и песковых площадок.

Для наилучшего обезвоживания осадка и песка, поступающего от механической обработки сточных вод,  в настоящее время на канализационных очистных сооружениях используются иловые и песковые площадки открытого типа. Вследствие длительного срока эксплуатации дренажная система данных сооружений требует замены.

Реконструкция котельной канализационных очистных сооружений .

В настоящее время котельная очистных сооружений канализации выработала свой ресурс, в связи с этим предприятие несёт дополнительные затраты на диагностику оборудования и проведение ремонтных работ для поддержания данного объекта в работоспособном состоянии.

В связи с этим возникла необходимость замены котельного оборудования и перевода котельной в режим автоматики.

Реконструкция системы аэрации воздуха в аэротенках.

Большое значение в конструкции аэротенков имеет система аэрации. Аэрационные системы предназначены для подачи и распределения кислорода или воздуха в аэротенке, а также поддержания активного ила во взвешенном состоянии. Аэротенки-вытеснители. В отличие от аэротенков других типов (аэротенков-смесителей и аэротенков промежуточного типа), аэротенки-вытеснители представляют собой сооружения, в которых очищаемая сточная вода постепенно перемещается от места впуска к месту ее выпуска. При этом практически не происходит активного перемешивания поступающей сточной воды с ранее поступившей. Процессы, протекающие в этих сооружениях, характеризуются переменной скоростью реакции, поскольку концентрация органических загрязнений уменьшается по ходу движения воды. Аэротенки-вытеснители весьма чувствительны к изменению концентрации органических веществ в поступающей воде, особенно к залповым поступлениям со сточными водами токсических веществ, поэтому такие сооружения рекомендуется применять для очистки городских и близких по составу к бытовым промышленных сточных вод.

Для системы аэрации сточных вод используется воздух, который подается воздуходувками под давлением в фильтросные трубы. Затраты по электрической энергии на подачу воздуха в систему могут составлять от 60-70 % электрической энергии потребляемой на очистных сооружениях канализации. С целью сокращения эксплуатационных затрат в себестоимости очистки сточных вод необходимо провести реконструкцию системы аэрации.

Укрупненная стоимость мероприятий.

| Наименование мероприятий | Стоимость, млн. рублей | Обоснование стоимости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена и строительство сетей и объектов водоотведения Капитальный ремонт станции перекачки. | 150,445 | Локальный сметный расчет № 050-схп/2013; Локальный сметный расчет № 054-схп/2013; Локальный сметный расчет № 055-схп/2013. |  |
| Реконструкция существующих сооружений по обработке осадка | 78, 728 | Проект: выполнен генпроектировшик – ЗАО «Экополимер-М», Разделы «ПОС», «Смета строительства» - ООО «ПО «ГИПРОМАШ» шифр П886-4-ИЗ (положительное заключение Государственной экспертизы № 58-1-5-176-13 от 06.11.2013) |  |
| Реконструкция существующих сооружений по обработке воды с установкой системы доочистки | 220,810 | Препроектные исследования |  |
| Реконструкция систем аэрации воды в аэротенках | 20,447 | Мероприятия концессионного соглашения |  |
| Итого | 470,46 |  |  |

Перечень инвестиционных проектов с разбивкой затрат на реализацию по годам представлен в таблице:

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты по модернизации и реконструкции объектов водоотведения |
| 1 | Замена сетей водоотведения. Капитальный ремонт станции перекачки | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,751 | 7,88 | 7,871 |
| 2 | Реконструкция существующих сооружений по обработке осадка | 0 | 0 | 0 | 3,628 | 22,53 | 23,57 | 29,0 |
| 3 | Реконструкция существующих сооружений по обработке воды с установкой системы доочистки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,243 | 154,567 |
| 4 | Реконструкция систем аэрации воды в аэротенках | 0 | 4,095 | 6,382 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| Проекты по перспективному развитию системы водоотведения |
| 1 | Строительство сетей и сооружений водоотведения | 0 | 4,5 | 10,3 | 14,41 | 15,0 | 39,373 | 44,36 |
|  | Объем финансирования всего, в том числе по источникам: | 0 | 8,595 | 16,682 | 23,038 | 49,281 | 137,066 | 235,798 |
|  | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 3,628 | 22,53 | 89,813 | 183,567 |
|  | Собственные средства организации | 0 | 4,095 | 6,382 | 5,0 | 11,751 | 7,88 | 7,871 |
|  | Плата за подключение | 0 | 4,5 | 10,3 | 14,41 | 15,0 | 39,373 | 44,36 |

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Система финансового обеспечения, необходимого для развития системы водоотведения, в целом может включать несколько различных источников средств:

- собственные финансовые ресурсы предприятия за счет прибыли и амортизационных отчислений;

- плата за технологическое подключение новых объектов капитального строительства,

-    бюджетное финансирование.

При выборе источников финансирования необходимо учитывать факторы, которые присуще всем коммунальным системам.

Для мероприятий, которые предлагаются осуществить в рамках модернизации и нового строительства систем водоотведения предлагаются следующие источники финансирования.

| Наименование капитальных вложений | Сумма капитальных вложение, млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Замена сетей водоотведения Капитальный ремонт станции перекачки. | 22,502 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Реконструкция существующих сооружений по обработке осадка | 78, 728 | Средства бюджета |
| Реконструкция существующих сооружений по обработке воды с установкой системы доочистки | 220,810 | Средства бюджета |
| Реконструкция систем аэрации воды в аэротенках | 20,447 | За счет средств амортизации и прибыли предприятия |
| Строительство новых сетей и сооружений водоотведения | 127,943 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Итого | 470,46 |  |

Мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей водоотведения и станций перекачки предлагается профинансировать за счет средств амортизационных отчислений и прибыли предприятий без надбавок к тарифам на водоотведение и очистку сточных вод.

Капитальные вложения в строительство новых объектов системы водоотведения предлагается профинансировать за счет платы за подключение.

Финансирование мероприятий, которые направлены на реконструкцию очистных сооружений канализации, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств, поскольку предприятие, осуществляющее водоотведение и очистку сточных вод не в состоянии их изыскать.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при

реализации программ строительства, реконструкции и

технического перевооружения систем водоотведения.

Как было озвучено ранее финансирование мероприятий, предлагаемых в системе водоотведения предусматривается за счет следующих источников:

- амортизационные отчисления,

- платы за подключение новых потребителей,

- бюджетных средств.

Плата за технологическое присоединение к системе водоотведения планируется в размере 13 986 рублей за 1 куб.м./сут в ценах 2013 года.

Надбавка к тарифной составляющей не планируется, поэтому доля расходов на электрическую энергию в совокупном расходе населения к 2030 году составит – 5,0 % от величины оплаты коммунальных услуг, что по сравнению с 2016 годом вырастит на 161,1 %.

Целевые показатели развития системы водоотведения.

Целевые показатели надежности системы водоснабжения определяются на основании приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

| № п.п | Показатели | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Показатели надежности объектов водоотведения |
| 1 | Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении), км | 285 | 285 | 289 | 290 | 292 | 295 | 300 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам сбросов, лимитам на сбросы, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Доля проб сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности объектов водоотведения |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) | 0,631 | 0,63 | 0,599 | 0,598 | 0,597 | 0,59 | 0,59 |

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории городского округа постановлением Администрации города от 20.11.2014 № 2475 утверждена муниципальная программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г.Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы».

Основной целью Программы является переход ЗАТО г.Заречный Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности  экономики города и бюджетной сферы.

Задачами Программы являются:

- создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере ЗАТО г.Заречный Пензенской области.

- содействие жилищной сфере ЗАТО г.Заречный в процессе перехода на энергосберегающий путь развития.

Перечень мероприятий программы предусматривает реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, в бюджетном секторе.

Исполнителями мероприятий Программы выступают управляющие компании, ТСЖ, и бюджетные учреждения и организации городского округа. Отдельные мероприятия по повышению энергетической эффективности жилищного фонда проводятся с привлечением собственных средств управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и собственников жилья.

В период действия Программы в городе  принимаются меры по снижению потерь при транспортировке энергетических ресурсов и воды, рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды населением и в бюджетных организациях.

Реализация энергосберегающих мероприятий проводится организациями коммунального комплекса за счет собственных средств. Для ресурсоснабжающих организаций основными мероприятиями являются мероприятия по внедрению энергоэффективных технологий, приобретению усовершенствованной техники, реконструкции старого оборудования на более энергоэкономичное, автоматизации регулирования производственных объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкции и замене сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

На сегодняшний день бюджетные учреждения и организации оснащены приборами учета электрической энергии, тепловой энергии и холодной воды. В 2016 году планируется дооснастить приборами учета тепловой энергии и холодной воды все многоквартирные дома в городе.

По уличному освещению производится замена светильников наружного освещения на энергосберегающие лампы.

Реализация Программы энергосбережения и Программы комплексного развития позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» оснащению приборами учета подлежат все здания, и сооружения, если иное не оговорено данной статьей. В рамках реализации долгосрочных целевых программ: «Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на   2010 - 2015 годы», утвержденная постановлением Администрации города от 04.12.2009 № 1904 (с изменениями и дополнениями) и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Заречном Пензенской области на 2010-2015 год с перспективой до 2020 года», утвержденная постановление Администрации города от 27.08.2010 № 1250 (с изменениями и дополнениями) в бюджетных учреждениях города в 2010-2011 году установлены приборы электрической и тепловой энергии, а также холодной и горячей воды.

Ресурсоснабжающие организации для выполнения полномочий закрепленных за ними законодательством по энергосбережению в 2012-2015 году устанавливали общедомовые приборы учета в жилом фонде города.

В рамках реализации мероприятий указанной программы в 2012 году в 53 учреждениях бюджетной сферы завершены работы по проведению энергетических обследований. В 2013 году осуществлена установка систем погодного регулирования в учреждениях бюджетной сферы (7 учреждений). Продолжалась замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Начиная с 2013 года муниципальное предприятие «Горэлектросеть» проводит работы по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие. По состоянию на 01.01.2016 года заменено 33 % ламп от имеющихся. Потребление до установки энергосберегающих светильников составляло -  2 931 364 кВт.ч./год. Потребление после установки – 2 697 691 кВт.ч/год. Экономия – 233 673 кВт.ч./год. (8%). Необходимо заменить – 2635 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие, что даст экономию – 660 105,8 кВт.ч/год. На реализацию данного мероприятия необходимо около 11,5 млн. руб.

Фактические показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах за период 2009-2015 год составили.

| Наименование ресурса | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживающего в многквартирном доме | 590,9 | 625,1 | 661 | 687,1 | 668,9 | 659,4 | 654,8 |
| Тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади многоквартирных домов | 0,17 | 0,176 | 0,172 | 0,169 | 0,165 | 0,169 | 0,161 |
| Горячая вода | Куб. метров на 1 проживающего в многоквартирных домах | 37,3 | 35,6 | 31,4 | 28,4 | 26,1 | 24,8 | 22,6 |
| Холодная вода | Куб. метров на 1 проживающего в многоквартирных домах | 52,3 | 52,5 | 52,3 | 45,3 | 42,6 | 39,4 | 37,2 |
| Водоотведение | Куб. метров на 1 проживающего в многоквартирных домах | 89,6 | 88,1 | 83,7 | 73,7 | 68,7 | 64,2 | 59,8 |
| Природный газ | Куб. метров на 1 проживающего в многоквартирных домах | 86,7 | 97,3 | 160 | 158,1 | 151,7 | 147,3 | 141,4 |

Увеличение потребления электрической энергии населением в большей степени зависит от ввода нового жилья (в основном жилых домов с индивидуальным отоплением, а также ростом приборов и оборудования в жилом фонде города). По сравнению с 2010 годом рост потребления электрической энергии составил – 4,75 %.

Увеличение потребления природного газа населением в большей степени зависит от ввода нового жилья (в основном жилых домов с индивидуальным отоплением). Кроме этого в 2011 году был изменен порядок расчетов за природный газ по данной группе.  По сравнению с 2010 годом рост потребления природного газа составил - 45,0 %.

Уменьшение потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, а также водоотведения населением, связано с установкой общедомовых и индивидуальных приборов учета.  По сравнению с 2010 годом уменьшение потребления составило:

- по тепловой энергии - 8,5 %,

- по горячей воде - 36,5 %,

- по холодной воде - 29,1 %,

- по водоотведению - 32,1 %.

Фактические показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов в бюджетных организациях города  за период 2010-2015 год составили.

| Наименование ресурса | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт.ч на 1человека населения | 86,1 | 88,9 | 84,7 | 80,9 | 106,1 | 92,2 | 93,3 |
| Тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,304 | 0,252 | 0,226 | 0,169 | 0,181 | 0,189 | 0,187 |
| Горячая вода | Куб. метров на 1 человека населения | 6,2 | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,3 |
| Холодная вода | Куб. метров на 1 человека населения | 9,3 | 6,8 | 5,7 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 3,1 |
| Водоотведение | Куб. метров на 1 человека населения | 15,5 | 11,3 | 9,1 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 5,4 |
| Природный газ | Куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Увеличение потребления электрической энергии бюджетными учреждениями связано с вводом новых объектов (Ледовый дворец, детский сад в 18 микрорайоне) По сравнению с 2010 годом рост потребления электрической энергии составил - 4,9 %.

Уменьшение потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, а также водоотведения бюджетными организациями, связано с установкой в 2010-2011 году  приборов учета, что дало возможность проводить оплату по фактическому потреблению. По сравнению с 2010 годом уменьшение потребления составило:

- по тепловой энергии - 25,8 %,

- по горячей воде - 48,9 %,

- по холодной воде - 54,4 %,

- по водоотведению – 52,2 %.

5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры представлены в приложении № 1 к Программе

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

Общий перечень инвестиционных проектов представлен в приложении № 2 к Программе.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов и  источники финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Предложения по организации и источники финансирования проектов программы представлены в разделе № 3.

8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги проводится в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»

Методические указания содержат:

процедуру расчета прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании;

алгоритм определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги;

основные критерии доступности;

процедуру корректировки платы за коммунальные услуги при ее несоответствии критериям доступности;

механизм расчета предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с уровнем благоустройства жилищного фонда.

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ГРАЖДАН ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

| Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Динамика роста совокупного платежа граждан на коммунальные услуги на период реализации программы представлена на графике.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,  - 6,56 %, (доступный).

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, - 0,67%, (высокий).

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,  - 97 %, (высокий).

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - 1,36 %, (высокий).

9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки населению пенсионного возраста в 2030 году составят -  38,48 млн. рублей.